Не секретно

Инв.№  1903/202

Экз.№1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Бейского сельсовета

Бейского района

Республики Хакасия

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Санкт-Петербург

2011

Оглавление

1.	Введение	6

2.	Цели и задачи территориального планирования	10

3.	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

3.1. Топографо-геодезическая изученность территории	11

3.2. Краткая историческая справка	12

3.3. Роль и место поселения в системе субъекта федерации и муниципального района	14

3.4. Природные условия и ресурсы	15

3.4.1. Климатические условия	15

3.4.2. Гидрологическая характеристика	16

3.4.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	17

3.4.4. Инженерно-геологическая характеристика	18

3.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы	25

3.4.6. Лесные ресурсы	25

3.6. Оценка социально-экономического потенциала и основные проблемы развития поселения	28

3.6.1. Экономический потенциал	28

3.6.2. Население и трудовые ресурсы	31

3.6.3. Жилищный фонд	34

3.6.4. Социально-культурно-бытовое обслуживание	35

3.6.5. Стратегические основы развития поселения	40

3.7. Современная планировочная организация территории поселения	42

3.8. Ограничения развития территории	44

4.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	49

4.1. Прогноз социально-экономического развития поселения	49

4.1.1. Экономическая деятельность	49

4.1.2. Демография и миграция. Трудовые ресурсы	53

4.1.3. Развитие жилищного строительства	55

4.1.4. Развитие системы социально-культурно-бытового обслуживания	57

4.2. Градостроительное развитие территории поселения	62

4.2.1. Проектная планировочная структура	62

4.4. Предложения по формированию границ населенных пунктов	64

5.	Мероприятия по территориальному планированию. Этапы их реализации. Обоснование предложений.	65

5.1. Развитие транспортной инфраструктуры	65

5.1.1. Внешний транспорт	65

5.1.2. Улично-дорожная сеть	66

5.1.3. Пассажирский транспорт	69

5.1.4. Объекты обслуживания и хранения автотранспорта, придорожный сервис	71

5.1.5. Авиационный транспорт	72

5.2. Состояние и развитие систем инженерной инфраструктуры	73

5.2.1. Электроснабжение	73

5.2.2. Теплоснабжение	75

5.2.3. Газоснабжение	76

5.2.4. Водоснабжение	77

5.2.5. Водоотведение	85

5.2.6. Связь	89

5.3. Инженерная подготовка территории	94

5.4. Охрана окружающей среды	97

5.5. Факторы риска ЧС природного и техногенного характера	103

5.6. Мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера	106

5.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	110

6.	Первоочередные градостроительные мероприятия	112

7.	Технико-экономические показатели	117

## СОСТАВ ПРОЕКТА

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Инв. № | Кол-во экзем-пляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по территориальному планированию (проектный план) – на 2 листах | НС | 1:25000 | 1903/301 | 1 |
| 2 | Схема проектного плана (применительно к территории села Бея) – на 14 листах | НС | 1:2000 | 1903/302 | 1 |
| 3 | Схема развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения (применительно к территории села Бея) | ДСП | б/м | 1903/303 | 1 |
| 4 | Схема размещения объектов инженерной подготовки территории (применительно к территории села Бея) | ДСП | б/м | 1903/304 | 1 |
| 5 | Схема развития инфраструктуры энергоснабжения (применительно к территории села Бея) | ДСП | б/м | 1903/305 | 1 |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры (применительно к территории села Бея) – на 2 листах | НС | б/м | 1903/306 | 1 |
| 7 | Схема комплексной оценки территории (применительно к территории села Бея) – на 3 листах | ДСП | б/м | 1903/307 | 1 |
| 8 | Схема современного состояния и использования территории (применительно к территории села Бея) – на 2 листах | ДСП | б/м | 1903/308 | 1 |

Текстовые материалы

| № п/п | Наименование | Гриф | Инв. № | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положения о территориальном планировании | НС | 1903/201 | 1 |
| 2 | Материалы по обоснованию | НС | 1903/202 | 1 |

# Введение

Настоящая проектная документация разработана на основании муниципального контракта от 02.12.2010 года между ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» и Администрацией муниципального образования Бейский сельсовет на разработку Генерального плана муниципального образования Бейский сельсовет.

Основанием для подготовки генерального плана муниципального образования Бейский сельсовет является Постановление главы муниципального образования Бейский сельсовет «О принятии муниципальной целевой программы «Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский сельсовет на 2010 год» от 29.09.2010 года № 76.

Проект разработан в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ), Законом Республики Хакасия от 24.12.2007 года № 96-ЗРХ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Хакасия и порядке внесения в нее изменений», СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 и является документом территориального планирования сельского поселения.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, под территориальным планированием подразумевается планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Установление функциональных зон предполагает установление в их границах определенного режима использования территорий, который включает в себя: определение разрешенных видов землепользования, обоснование необходимости перевода земельных участков из одной категории земель в другую, установление комплекса обременений, планирование определенного набора стимулирующих мероприятий в рамках муниципальных целевых программ и др.

Установление функциональных зон предназначено для развития в их границах инвестиционной деятельности с привлечением частного бизнеса и бюджетных средств, создания новых рабочих мест, повышения капитализации территории, развития налогооблагаемой базы, повышения доходов местного бюджета сельского поселения.

Установление зон с особыми условиями использования территории предполагает определение границ охранных, санитарно-защитных, водоохранных зон, иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ и определяющих определенный набор ограничений использования территории.

В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2020 г. № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ;

- Закон Республики Хакасия от 24.12.2007 № 96-ЗРХ «О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Республики Хакасия и порядке внесения в нее изменений»;

- СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200 -  03,

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (уст. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 года №150);

- Устав МО Бейский сельсовет.

В качестве справочных материалов для разработки проекта генерального плана муниципального образования «Бейский сельсовет» Бейского муниципального района республики Хакасия были использованы следующие документы:

- Схема территориального планирования республики Хакасия, Санкт-Петербург, РосНИПИ Урбанистики, 2009 год,

- Схема территориального планирования Бейского района республики Хакасия, РосНИПИ Урбанистики, 2010 год,

- Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010 - 2012 годы",

- Комплексная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бейский район на 2008-2010 годы»,

- Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых сетей в муниципальном образовании Бейский район на 2007 - 2010 ГГ.",

- Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Бейский район на 2010-2013 годы»,

- Муниципальная целевая программа «Популяризация культурного наследия, развитие культурного туризма и музейного дела в Бейском районе на 2010 год».

- Муниципальная целевая программа «Дети Бейского района на 2010 год» с подпрограммой «Организация отдыха, занятости и оздоровления детей»,

- Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования на 2010 г.",

- Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села МО Бейский район на 2009-2012гг.",

- Муниципальная целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в МО Бейский район на 2008-2010гг",

- Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008-2010 годы на территории МО Бейский район",

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Бейский район на 2007-2010 года»,

- Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на  2010-2012 гг.",

- Муниципальная целевая программа "Программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в МО Бейский район на 2010-2015 гг.",

- Муниципальная целевая программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры в  муниципальном образовании Бейский район на 2009-2010гг.",

- Муниципальная целевая программа "Чистая вода на 2009-2017 г.",

- Муниципальная целевая программа "Обеспечение охраны окружающей среды на территории муниципального образования Бейский район на 2009-2011 гг.",

- Муниципальная целевая программа "Лесоустройство в Бейском районе на 2010 год",

- Муниципальная целевая программа "Развитие телекоммуникаций и СМИ в Бейском районе  на 2010-2012 гг.".

На картах (схемах) отображены:

- границы поселения;

- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- существующие границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы функциональных зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Генеральный план муниципального образования выполнен в масштабе 1:25 000 на весь сельсовет и в масштабе 1:2000 на село Бея с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ArcGis версии 9.2, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для обеспечения рассмотрения материалов проекта и его согласования цифровые картографические материалы представлены в формате *.jpg.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2025 г., I очередь реализации генерального плана – 2015 г.

# Цели и задачи территориального планирования

Цель работы

Основной целью проекта является обеспечение устойчивого развития территорий; обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Основной целью работы является разработка генерального плана поселения с учетом программы социально-экономического развития республики Хакасия, программы социально-экономического развития Бейского муниципального района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, и обоснование приоритетного варианта.

Целью разработки документации является создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим федеральным, областным и местным законодательством. Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории поселения, создание благоприятных условий проживания населения в населенных пунктах муниципального образования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Основные задачи работы

- разработка перспективной стратегии развития муниципального образования Бейский сельсовет в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий, на основе комплексного анализа всех природно-климатических, экономико-социальных и национально-культурных факторов и тенденций развития муниципального образования Бейский сельсовет, как поселения Республики Хакасия, имеющей органичные связи с соседними поселениями Бейского района;

- подготовка проекта генерального плана и материалов по его обоснованию для утверждения;

- подготовка проекта генерального плана для опубликования и размещения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»;

- обеспечение согласования материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## 3.1. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план муниципального образования Бейский сельсовет разработан на  топографической основе в формате Mapinfo на территорию Республики Хакасия, землеустроительных картах масштаба 1:25000 и сельскохозяйственных картах масштаба 1:100 000.

Фрагмент на село Бея разработан на топографической съемке масштаба 1:2000, которая изготовлена в 1987 году путем мензульной съемки. Топографическая съемка масштаба 1:2000 предоставлена заказчиком на бумажной основе. В ходе работы над проектом были выполнены работы по сканированию, созданию единой картографической карты и частичной оцифровки топографической информации на территорию села Бея.

Кроме того, для принятия обоснованных решений на территорию села Бея приобретены данные со спутника «WorldView-1». Площадь полигона составляет 40 м². SceneID № 102001000F93FE00 – дата съемки 06.11.2010 года, угол съемки 13 градусов. Изображение в панхроматическом режиме с пространственным разрешением 0,5 в пикселе, в проекции UTM, систем е координат WGS-84, с радиометрическим разрешением 8 и 16 бит.

## 3.2. Краткая историческая справка

В конце XVIII века рядом с поселениями хакасов стали селиться крестьяне-переселенцы из центральной России.

Первое упоминание о деревне Бейской встречается в документах в 1789 году. Первоначально село Бийское (позже Бейское, сейчас Бея) числом в 15 заимок входило в состав Аскизской волости. В 1789 в селе Бея было 10 домохозяйств и 45 душ.В 1884 была выделена Бейская волость. В 1911 в Бее проживало 3012 чел., в 1936 — 3338 чел., в том числе, 140 хакасов.

Жители Бейского прихода произошли от смешения инородцев-татар и русских, ссыльных и добровольных переселенцев из Орловской и Воронежской губерний. Все они были православного вероисповедания, лишь в 1838 году часть крестьян ушли из волостного центра и других деревень на свободные земли в долине между реками Сос и Киндирла, впадающими в Абакан, и обосновали посёлок Иудино, приняв иудейскую веру.

Первоначально село Бейское примыкало к Базинскому обществу и входило в состав Аскизской волости Минусинского уезда, а затем отошло к Утинскому обществу той же волости.

Село росло, позднее была выделена Бейская волость с волостным центром в селе Бейское и деревнями: Богословское, Кальское, Ново-Курское, Красноозерское, Троицкое, Табатское, Сабинское, Краснопольское, Означенное.

В 1916 году появились в селе еще два сословия: статские семейства и вольно-проживающие. В 1916 году в селе проживало уже 3091 человек.

Первые советские записи в метрической книге сделаны были только в 1920 году.

Волостной центр отстоял от уездного города Минусинска в 126 км, от железнодорожной станции — 466 км, пароходной пристани и телеграфа — 136 км.

В 1814 году состоялось открытие Бейского Покровского прихода (до 1831 года Бийский), о чем указывается в книге Красноярского книжного издательства «Краткое описание приходов Енисейской Епархии, год издания 1916 г». Приход состоял из села Бейского и деревни Уты.

В 1815 в центре села на широком перекрёстке на пожертвования прихожан была построена Бейская Покровская церковь Енисейской Духовной Консистории в честь победы над французами. В разное время священниками были Сахаров, Нестеров, Колосов, Катанов. До 1934 года церковь в Бее соответствовала своему назначению. При действующей церкви была полная, содержательная библиотека. Затем в ней была установлена «пожарка». Осенью 1938 г. церковь взорвали.

В селе были почтовое отделение, мировой участок, волостное правление, врачебный пункт, министерская двухклассная школа. Школа располагалась в крупном здании рядом с домом священника (сейчас здесь детская библиотека). Позже приходская школа была преобразована в двухклассное начальное училище, а с 1920 года в школу первой и второй ступени; в 1924 году — школа крестьянской молодёжи, в 1930 — 1933 году — школа колхозной молодёжи. На базе этой школы начала работать десятилетка. В 1973 году было выстроено новое современное трёхэтажное здание школы.

По данным переписи 1917 года и другим исследованиям 1916-1918 годов всего в Бейской волости числилось 9916 жителей, население волостного центра к этому времени составляло 3149 человек. Из них наёмным трудом не пользовалось 413 человек, остальные занимались промыслом и земледелием.

Всего под посевами тогда было занято 3862 га земель, покосы составили 112 га, неудобные земли 1908 га. Озимой ржи высевалось 1,3 гектара, ярицы — 298, овса — 2126 гектаров.

Занимались бейцы и скотоводством. Крупного рогатого скота в хозяйствах в 1916 –году насчитывалось 3120 голов, лошадей —1952, овец — 627, свиней — 867.

Были в селе три мельницы, владельцами которых являлись Котельников, Крицын, Кузнецов. В тридцатые годы в районном центре начала развиваться промышленность.

Бейские угольные копи организованы в 1928-1929 годах, находились на территории Новотроицкого сельского Совета, в 1940 г. перешли в систему Крайтопуправления. Райпромкомбинат системы Хакасской облместпрома находился в центре Беи, организованный в 1937 г.

Райпромкомбинат был предшественником комбината бытового обслуживания. Для оказания помощи колхозам и частному населению, а в Бее имелся зооветучасток, где также имелись радиоузел, телефонная станция, заезжий дом. Коммунальных бань и прачечных не было.

В 1938 г. в Бее организовывается Бейская МТС, она обслуживает 13 колхозов. В 1932-1937 годах были организованы небольшие четыре колхоза, которые неоднократно меняли свои названия, укрупнялись. Сейчас это одно сельхозпредприятие «Нива». Центральная районная больница — сейчас это современное трёхэтажное здание с лечебным комплексом, поликлиникой.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло несколько сот человек, большинство погибло. В афганской войне участвовало 17 человек, в чеченской — 14.

Крупнейшие предприятия: ООО «Зима» (бытовые услуги), Бейский лесхоз, Бейское ДРСУ (ремонт и строительство дорог), маслозавод, мельничный комплекс ООО «Саяногорск — хлебопродукт» (производство муки, круп).

## 3.3. Роль и место поселения в системе субъекта федерации и муниципального района

Муниципальное образование Бейский сельсовет является частью Бейского района, входящего в состав Республики Хакасии. Село Бея, являющееся центральной усадьбой Бейского сельсовета, также является административным центром Бейского района.

Бейский сельсовет располагается в центрально-восточной части Республики Хакасии, расстояние от Абакана до районного центра с. Беи составляет 110 километра. Транспортная связь между Абаканом и с. Беей осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Абакан-Бея-Бондарево-Бельтирское, которая в свою очередь обеспечивает транспортные связи сельсовета с автомобильной дорогой федерального значения Абакан-Красноярск, а также с ж/д вокзалом и аэропортом  г. Абакана.

Население Бейского района составляет 4,06% от всего населения Республики Хакасия. По этому показателю район занимает 8 место в Хакасии. Крупнейшим населенным пунктом района является его административный центр село Бея, в котором проживает 5458 жителей (25% от всего населения района).

Экономика района традиционно специализируется на добыче полезных ископаемых: добыча угля, мрамора и гранита.

Бейский сельсовет расположен в центральной части Бейского района. Площадь поселения составляет 71 549 га (16% от площади муниципального района), население поселения – 5 748 (26% от населения муниципального района). Через поселение проходят региональные автомобильные дороги Абакан-Бея-Бондарево-Бельтирское, Саяногорск-Бея и Абакан-Куйбышево-Бея. Основа экономики поселения – обслуживающий сектор: значительное число населения занято в секторе здравоохранения, образования, государственного управления, сфере транспорта и связи. Значительная часть трудоспособного населения совершает ежедневные трудовые миграции за пределы поселения. Немалую долю составляют жители, занятые сельскохозяйственной деятельностью на личных хозяйствах.

Бейский сельсовет не оказывает значимого влияния на развитие Республики Хакасии. В Бейском районе его роль сводится к функциям центра расселения и административного центра.

На территории сельсовета отсутствуют крупные промышленные или сельскохозяйственные предприятия, значимые туристические объекты и рекреационные зоны районного или республиканского масштаба. Влияние г. Абакана и прилегающих территорий Республики Хакасии выражается лишь в привлечении жителей сельсовета на свою территорию с целью занятости (трудовая миграция).

## 3.4. Природные условия и ресурсы

### 3.4.1. Климатические условия

Климат Бейского сельсовета континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха в январе -16 – -18оС, средняя температура воздуха в июле +20оС. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет -45°С, абсолютный максимум приходится на июнь и достигает +36 °С (наиболее высокий показатель по Хакасии). Годовое количество осадков – до 400 мм. Сведения представлены по данным Климатологического справочника. Выпуск 21. Красноярский Край и Тувинская АО. Метеорологические данные за отдельные годы.

Таблица 3.4.1-1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16,4 | -14,6 | -6,9 | 2,8 | 10,1 | 16,2 | 18,3 | 15,5 | 9,4 | 1,9 | -7,3 | -14,3 | 1,2 |

Рисунок 3.4.1-1. Роза ветров по метеостанции Бея

### 3.4.2. Гидрологическая характеристика

Река Бея – правый приток реки Абакан. Длина 71 км (от истока р. Бея Катаморская), пл. водосбора 470 км². Образуется при слиянии р. Бея Кузнецова и Бея Катаморская, устье — в 4,5 км северо-восточнее аала Шалгинов. Абсолютная высота истока 675 м, устья — 295 м. Бея имеет 15 притоков, наиболее крупный — р. Дехановка (25 км), р. Бея Романова (10 км), ручьи Катамор (17 км), Серебряный (5 км). Верховья реки имеют горный характер, площадь горной части водосбора — около 160 км². В низовьях Бея имеет широкую долину, выходя в неё через всхолмленную часть Койбальской степи (широкие гряды с невысокими крутыми склонами, т. н. «Бейские щеки»). Средний годовой сток — 32,0 млн м³. В годовом ходе водного режима наблюдаются весеннее половодье (до 50 % год. стока), летне-осенние дождевые паводки, летне-осенняя и зимняя межень. Средний многолетний расход воды у с. Бея — около 1 м³/с, ниже по течению водность реки уменьшается в результате интенсивного водопотребления на сельскохозяйственные нужды (до 3,5 млн м³/год), составляющего до 11 % годового стока. В реке встречаются хариус, пескарь, плотва. На берегах реки  Бея расположено село Бея. В соответствии с Водным кодексом РФ, для р. Бея устанавливается водоохранная зона шириной 200 м.

Река Дехановка — река предгорий Джойского хребта, левый приток реки  Бея Катаморская (басcейн реки Бея). Длина — 25 км. Протекает по территории Бейского района. Исток — северные отроги Джойского хребта. Абсолютная высота — около 800 м, устье — северо-западная окраина села Бея, относительная высота — около 430 м. Имеет 8 притоков, длиной от 2 до 8 км. В средней части долины расположена одноимённая деревня. Ихтиофауна: хариус, пескарь.

По территории села Бея протекают малые реки Бея Катаморская и Бея Кузнецова.

### 3.4.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Территория Бейского сельсовета входит в состав Южно-Минусинского бассейна пластово-блоковых вод.

В соответствии с легендой, принятой для государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200000 в пределах рассматриваемой территории выделяются:

в четвертичных отложениях:

- водоносный плиоцен-голоценовый аллювиальный горизонт;

в дочетвертичных отложениях:

- локально-водоносный палеоцен-миоценовый озерный горизонт;

- водоносный среднедевонский терригенно-карбонатный комплекс.

Детальных исследований гидрогеологических условий на рассматриваемой территории не проводилось. Характеристика комплексов приводится по результатам региональных съемочных работ.

Водоносный плиоцен-голоценовый аллювиальный горизонт – залегает первым от поверхности в долинах рек. Водовмещающими породами служат песчано- и валунно-галечные отложения, суглинки и супеси мощностью от первых метров до 15 м. Воды порово-пластовые, безнапорные, глубина залегания 1-6 м. Коэффициент фильтрации – 2,7-15 м/сут. Дебиты скважин меняются от 0,11 до 6,5 л/с. По химическому составу воды слабо щелочные, от гидрокарбонтаных и гидрокарбонатно-сульфатных до хлоридно-гидрокарбонатных. Минерализация до 1 мг/л. Эксплуатируется населением посредством шахтных колодцев. Несмотря на относительную водообильность воды комплекса для организации централизованного водоснабжения села не рекомендуются, в связи с незащищенностью от поверхностного загрязнения.

Локально-водоносный палеоцен-миоценовый озерный горизонт – в южной части села залегает первым от поверхности. Водовмещающие породы – прослои и линзы водопроницаемых среднезернистых гравийных песков т галечников среди водонепроницаемых красноцветных и пестроцветных глин. Глубина залегания подземных вод колеблется от 1 до 25 м. Воды порово-пластовые от безнапорных до слабонапорных (напор 3-4 м). Коэффициент фильтрации 7-40 м/сут. Дебиты скважин 0,7-4 л/сек. Воды пресные, сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. В связи с относительно низкой водообильностью и невыдержанностью в разрезе - в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не перспективен.

Водоносный среднедевонский терригенно-карбонатный комплекс – в пределах рассматриваемой территории распространен. Водосодержащие породы – трещиноватые песчаники, алевролиты, известняки. Глубина залегания подземных вод – 25-55 м. Воды со свободной поверхностью и напорные. Напоры местные – 6-15 м. Коэффициенты фильтрации от долей м/сут до 13-18 м/сут. Дебиты скважин составляют 0,5-5 л/с. Водообильность горизонта хорошая. По правому берегу р.Бея Катаморская наблюдаются выходы подземных вод комплекса в виде родников на поверхность. По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциевые, магниевые. Минерализация до 1 г/л.

Подземные воды данного комплекса в настоящее время используются и в будущем останутся наиболее перспективными для организации централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения села Бея.

### 3.4.4. Инженерно-геологическая характеристика

Настоящий раздел подготовлен с учетом и на основании следующих материалов ранее выполненных работ:

- материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет, предоставленных Администрацией Бейского сельского поселения;

- материалов Геологического доизучения масштаба 1:200 000 в Южно-Минусинском прогибе Аскизской площади (лист №46ХХV);

Основными задачами данного раздела являются:

- описание инженерно-геологических условий проектируемой территории;

- составление схематической карты инженерно-геологического районирования;

- оценка территорий по степени благоприятности для градостроительного освоения;

- определение примерного перечня работ по инженерной подготовке на выделенных территориях.

###### Изученность инженерно-геологических условий

Территория Бейского сельсовета характеризуется слабой инженерно-геологической изученностью. Наличие актуальных сведений о геологических условиях, содержатся в региональных работах. Отсутствуют крупномасштабные инженерно-геологические съемки. Существует необходимость дальнейшего изучения инженерно-геологических условий планируемой территории, уточнении и детализации приведенных в данном разделе данных на последующих стадиях разработки документов территориального планирования.

###### Геоморфология

Согласно физико-геологическому районированию рассматриваемая территория Бейского сельсовета располагается в пределах крупной геоморфологической структуры – Южно-Минусинской впадины, для которой характерен равнинный холмисто-увалистый тип рельефа.

Территория села Бея расположена в месте слияния рек Бея Кузнецова и Бея Катаморская. В геоморфологическом плане относится к долине р.Бея, правого притока р.Абакан.

Рельеф территории представляет собой террасированную равнину осложненную западинами, котловинами, буграми и грядами. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 428-430 м в северной части до 480-482 м в южной части села. Общий уклон поверхности характеризуется северным направлением к руслу р.Бея Катаморская.

В восточной части села протекает левый приток р. Бея Катаморская – р. Дехановка.

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие геоморфологические элементы: поймы рек Бея Кузнецова, Бея Катаморская, Дехановка, две надпойменных террасы.

Поймы рек шириной от 50 м (Дехановка) до 1 км (Бея Катаморская) осложнены западинами, буграми, старицами, нередко заболочены. Абсолютные отметки р.Дехановка – от 450 м (в устье) до 464 м (в верховьях), р.Бея Кузнецова – от 429 м (в устье) до 467 м (в верховьях), р. Бея Катаморская – от 428-434 в западной части села до 456-460 м в восточной части.

Надпойменные террасы относительно четко выделяются на всей рассматриваемой территории. Первая надпойменная терраса характеризуется абсолютными отметками – 445-455 м, вторая – 455-480 м. Именно в пределах надпойменных террас расположена большая часть застройки села.

###### Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории изучено достаточно подробно в процессе проведения государственной геологической съемки и прочих геологических работ.

В геологическом строении рассматриваемой территории на глубину затрагиваемую человеческой деятельностью принимают участие породы среднедевонского возраста, неогеновые отложения, породы четвертичной системы.

Породы среднедевонского возраста в пределах рассматриваемой территории представлены повсеместно и сложены отложениями Бейской свиты – известняками серыми и темно-серыми, иногда зеленовато-серыми, мелкокристаллическими, мергелями серыми, аргиллитами и алевролитами темно-серыми, реже песчаниками. Мощность отложений варьирует от 160 до 250 м. Глубина залегания свиты изменяется в пределах 25 - 55 м.

Неогеновые отложения залегают повсеместно, в южной части территории и по бортам речных долин могут выходить на поверхность. Отложения представлены осадками бондаревской толщи миоцена и аллювиальными осадками плиоцена. Бондаревскую толщу слагают глины малопластичные темно-коричневые, глины красные, очень плотные, глины илистые болотно-зеленого оттенка, гравий, галька, грубозернистые пески. Мощность отложений достигает 55 метров. Глубина залегания от первых метров до 10-15 м.

Аллювиальные осадки плиоцена залегают с поверхности в пределах надпойменных террас, сложены песками светло-красными, галечниками, бурыми глинами. Мощность отложений невелика, в среднем около 5 м.

Отложения четвертичной системы представлены аллювиальными, делювиальными и болотными отложениями.

Аллювиальные отложения представлены русловыми и пойменными фациями. Современный русловый аллювий большей частью сложен грубообломочными осадками мощностью до 4-5 м. Пойменный аллювий, слагающий высокую и низкую поймы, имеет разнообразный, преимущественно песчано-суглинистый состав, и изменчивую мощность.

Делювиальные отложения покрывают надпойменные террасы и представлены суглинками с дресвой, дресвяными и щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем. Мощность отложений 3-5 м.

Болотные отложения занимают относительно небольшие по площади участки. Наиболее крупный болотный массив приурочен к пойме р. Бея Катаморская в восточной части села. Отложения представлены торфом. Мощность отложений редко достигает 3 метров, составляя в среднем 1-2 метра.

###### Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия во многом определяются повсеместным развитием с поверхности несцементированных пород четвертичного возраста. Всего в пределах рассматриваемой территории можно выделить четыре инженерно-геологических комплекса пород. Краткое описание комплексов приведено ниже.

Инженерно-геологический комплекс 1 включает верхнечетвертичные и современные делювиальные отложения, залегает с поверхности, слагает надпойменные террасы. Комплекс представлен суглинками с дресвой, дресвяными и щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем. Мощность комплекса изменяется в пределах 3-5 метров, подстилается отложениями миоцена и плиоцена.

Грунты комплекса в основном являются надежными основаниями. Расчетное сопротивление грунтов, Ro изменяется от 250 кПа (суглинки) до 400 кПа (щебенистые и дресвяные грунты).

Инженерно-геологический комплекс 2 включает отложения бондаревской толщи миоцена и аллювиальные осадки плиоцена. Комплекс залегает на надпойменных террасах, на отдельных участках перекрыт делювиальными отложениями. Представлен – глинами малопластичными, плотными и очень плотными, песками, гравием, галькой. Мощность комплекса может достигать 50 метров.

Грунты являются надежными основаниями. Расчетное сопротивление грунтов, Ro составляет 400-600 кПа для крупнозернистых песков, гравия, 300-600 кПа для глин разной плотности.

Инженерно-геологический комплекс 3 включает современные аллювиальные отложения. Комплекс залегает с поверхности, приурочен к речным долинам. Мощность комплекса редко превышает 4 метра. Комплекс представлен песками мелкими, средними, крупными влажными, супесями и суглинками пластичными. Комплекс зачастую обводнен, воды безнапорные. Грунты инженерно-геологического комплекса 3 являются в основном ненадежными основаниями расчетные сопротивления, Ro изменяется от 100 кПа до 250 кПа, реже более.

Инженерно-геологический комплекс 4 представлен болотными отложениями. Залегает с поверхности на ограниченных участках. Мощность комплекса в среднем составляет 1-2 метра. Комплекс представлен водонасыщенными биогенными грунтами – торфами. В соответствии со СНиП 2.02.01-83* опирание фундаментов непосредственно на поверхность торфов не допускается.

Глубина сезонного промерзания для грунтов села Бея составляет 2,9 м.

###### Опасные физико-геологические процессы

Опасные физико-геологические процессы в пределах рассматриваемой территории представлены овражной и речной эрозией, оползневыми процессами, процессами заболачивания.

Овражная эрозия наблюдаются на небольших участках на склонах речной долины р. Бея Кузнецова в западной части села. В настоящее время в зону действия процессов хозяйственные объекты не попадают.

Речная эрозия представляет собой процесс разрушения берегов постоянными потоками воды. Процессы речной эрозии развиты по берегам всех рек, представленных на территории. Скорость размыва берегов оценить не представляется возможным, так наблюдения за процессами не проводится. Однако в связи со значительным количеством жилой застройки расположенной по берегам рек и ручьев, можно прогнозировать усиление воздействия этих негативных процессов на хозяйственные объекты.

Оползневые процессы проявляются по склонам речных долин. Геологическое строение территории (наличие в подошве склонов глин и суглинков) благоприятно для развития таких процессов. В настоящее время оползневые цирки имеются по берегам р. Бея Кузнецова и Бея Катаморская. Также можно прогнозировать негативное воздействие данных процессов на существующую жилую застройку.

Процессы заболачивания связаны с особенностями геологического и геоморфологического строения территории, а именно с преобладанием относительно плоского рельефа местности, широкого развития (близко к поверхности) малопроницаемых пород неогенового возраста - суглинков и глин.

Проявление процессов заболачивания характерно для восточной части рассматриваемой территории и приурочено к пойме р.Бея Катаморская. В зону воздействия процессов заболачивания застройка не попадает.

###### Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории села Бея дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:5000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Территории, выделенные на Схеме ограничений по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяются на:

- благоприятные для строительства;

- ограниченно благоприятные для строительства;

- неблагоприятные (сложные) для строительного освоения.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных районов.

###### Территории благоприятные для строительства

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10%; преимущественным развитием пользуются крупнообломочные, песчаные грунты, суглинки; подземные воды залегают на глубине более 3 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства.

###### Территории ограниченно благоприятные для строительства

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данных территорий выделяются:

- потенциально подтопляемые территории – характеризуются наличием водоносного горизонта близко от поверхности (1-3 м), на отдельных участках наличием ненадежных оснований (грунтов инженерно-геологического комплекса 3). Рельеф подрайона в основном плоский, занимает высокие поймы рек, на ряде участков отмечено развитие "верховодки" и застаивание поверхностных вод в понижениях микрорельефа. Расчетное сопротивление грунтов меняется от 100 до 400 кПа.

На данной территории при строительстве потребуются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

- профилактический дренаж и гидроизоляция сооружений;

- подсыпка территории.

- территории с уклонами поверхности 10-20%. В разрезе преобладают породы инженерно-геологических комплексов 1, 2. Расчетное сопротивление грунтов составляет 250-600 кПа.

Перед освоением потребуются:

- решения и работы по вертикальной планировке склонов (врезки, подсыпки и т.д.)

- мероприятия по укреплению склонов, устройство подпорных стенок.

###### Территории неблагоприятные (сложные) для строительного освоения

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах поселения выделяются:

- территории с уклонами поверхности более 20%. Расчетное сопротивление грунтов составляет 250-600 кПа. Уровень грунтовых вод на ряде участков залегает на глубине более 2 метров.

Рекомендуются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

- проведения большого объема работ по вертикальной планировке территории;

- мероприятия по укреплению склонов.

- территории распространения оползневых процессов и процессов овражной эрозии - характеризуется проявлением неблагоприятных физико-геологических процессов.

В пределах данного подрайона потребуются:

- большой объем специальных работ по инженерной подготовке территории.

- территории значительного распространения биогенных грунтов – располагается в пределах болот с мощностью торфа более 2 м (инженерно-геологический комплекс 4). Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории плоский, водоносные горизонт залегает на глубинах 0,0-1,0 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке данных территорий:

- осушение (водопонижение);

- выторфовка;

- специальные работы по улучшению основания;

- подсыпка территории (большой объём земляных работ).

- подтопленные территории, характеризуются наличием водоносного горизонта на глубине 0,0 -1,0 м от поверхности.

Перед освоением потребуется:

- осушение (водопонижение);

- подсыпка территории (большой объём земляных работ).

- специальные работы по улучшению основания;

- нарушенные территории – занимают действующие и выработанные карьеры строительных материалов. Характеризуются сложным пересеченным рельефом, преобладанием насыпных грунтов низкой несущей способности (Расчетное сопротивление, Ro - 100-200 кПа).

На данной территории при строительстве необходимо осуществление следующих мероприятий:

- частичная или полная замена грунта;

- дренаж;

- сложные фундаменты или полная прорезка ими насыпных грунтов.

###### Заключение

Большая часть территории села Бея благоприятна для градостроительного освоения. Она характеризуются развитием с поверхности верхнечетвертичных делювиальных отложений, представленных суглинками с включением дресвы и щебня и отложений неогенового возраста, представленных глинами, песками, гравием, галькой. Глубина залегания грунтовых вод более 3 метров. Строительное освоение территории не потребует проведения мероприятия по инженерной подготовке, за исключением участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод, где необходимо осуществление дренажных работ;

Ограниченно благоприятные для строительства территории, освоению которых должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке, организации водоотвода и водопонижению грунтовых вод включают в себя:

- участки с уклонами 10-20%;

- потенциально подтопляемые территории;

- участки с распространением грунтов с пониженной несущей способностью.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории включают:

- участки сложенные слабыми и неустойчивыми грунтами в пределах пойм рек;

- нарушенные территории;

- территории подверженные воздействию оползневых процессов и процессов овражной эрозии.

Строительству на этих участках, помимо мероприятий по вертикальной планировке и водоотведению, должны предшествовать подсыпка территории, организация водопонижения, выторфовывание или пригрузка минеральным грунтом, уположение, террасирование склонов.

В целом, инженерно-геологические условия строительства села Бея можно считать благоприятными. На большей части территории села грунты обладают хорошими прочностными свойствами и пригодны в качестве основания для сооружений, опасных физико-геологических процессов не наблюдается.

### 3.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы

По материалам Государственной Геологической съемки масштаба 1:200000 (Минусинская серия) в пределах рассматриваемой территории расположены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

##### Таблица 3.4.5-1. Перечень месторождений полезных ископаемых

| № п\п | Наименование месторождения | Вид сырья | Площадь, га | Запасы по категориям А+В+С1, тыс. м3, тыс.т | Степень освоения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейское 2 | Глины кирпичные | н/д | н/д | находится в разведке |  |
| 2 | Бейское | Глины кирпичные | н/д | н/д | госрезерв |  |
| 3 | Бейское (Северный участок) | Глины кирпичные | н/д | н/д | эксплуатируется |  |

### 3.4.6. Лесные ресурсы

Земли лесного фонда на территории Бейского сельсовета отсутствуют. В южной части территории сельсовета имеются значительные территории, покрытые лесом и расположенные на землях сельскохозяйственного назначения. Лесоустроительные мероприятия не проводятся. Покрытые лесом территории являются источником потенциальной опасности для деревни Дехановка, которая находится в непосредственной близости от лесных насаждений. Для обеспечения рационального использования и соблюдения норм пожарной безопасности на покрытых лесом территориях, расположенных в пределах границ Бейского сельсовета, необходим их перевод в земли лесного фонда.

## 3.5. Современное экологическое состояние территории

К локальным источникам загрязнения атмосферного воздуха на территории села Бея относятся:

- Муниципальные котельные;

- Местные промышленные предприятия;

- Печи жилых домов в частном секторе;

- Транзитный и местный автотранспорт.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 7 муниципальных котельных. Исходя из имеющихся сведений о суточном расходе топлива и с учетом Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч, может быть выполнен следующий приблизительный расчет выбросов от котельных (см. таблицу 3.5-1).

Таблица 3.5.-1. Ориентировочный расчет выбросов от котельных, расположенных в с. Бея

| Наименование котельной | расход топлива, тонн в сутки | выбросы твердых частиц, тонн в год | выбросы NO2, тонн в год | выбросы NO, тонн в год | выбросы SO2, тонн в год | выбросы ЛОС, тонн в год | выбросы СО, тонн в год | ИТОГО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бея, котельная №1 | 3,6 | 0,210 | 0,129 | 0,930 | 0,073 | 0,000002 | 7,871 | 9,214 |
| с. Бея, котельная №2 | 10,7 | 0,624 | 0,384 | 2,764 | 0,218 | 0,000005 | 23,396 | 27,385 |
| с. Бея, котельная №3 | 0,97 | 0,057 | 0,035 | 0,251 | 0,020 | 0,000000 | 2,121 | 2,483 |
| с. Бея, котельная №4 | 16,2 | 0,945 | 0,581 | 4,185 | 0,330 | 0,000008 | 35,421 | 41,461 |
| с. Бея, котельная №6 | 4,6 | 0,268 | 0,165 | 1,188 | 0,094 | 0,000002 | 10,058 | 11,773 |
| с. Бея, котельная №7 | 1,2 | 0,070 | 0,043 | 0,310 | 0,024 | 0,000001 | 2,624 | 3,071 |
| с. Бея, котельная №8 | 1,6 | 0,093 | 0,057 | 0,413 | 0,033 | 0,000001 | 3,498 | 4,095 |

Расчетный объем выбросов загрязняющих веществ от котельных составляет 107 тонн в год.

Негативное влияние промышленных предприятий на окружающую среду отражено в размере их санитарно-защитных зон (см. раздел «Санитарно-защитные зоны»).

Основным источником загрязнения поверхностных вод являются канализационные стоки жилого фонда села Бея, которые в настоящее время сбрасываются в реку Бея без очистки. Очистные сооружения находятся в стадии строительства.

К локальным источникам загрязнения почв и подземных вод относятся:

- Неканализованный жилой фонд села;

- Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и скотомогильник в восточной части села. В настоящее время свалка и скотомогильник закрыты. Захоронение твердых бытовых и биологических отходов не производится. Территория подлежит рекультивации;

- АЗС, расположенная на въезде в село на его северо-восточной окраине на развилке дорог Белый Яр – Бея – Аскиз и Бея – Очуры;

- Сельское кладбище на северо-восточной окраине села.

Указанные объекты могут являться объектами муниципального экологического контроля.

В целом экологическая ситуация оценивается как напряженная. Скорейшего решения требуют обеспечение очистки канализационных сточных вод и захоронение твердых бытовых отходов села в соответствии с действующими экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Из-за неблагоприятных условий рассеивания размещение на территории села дополнительных крупных источников выбросов не рекомендуется.

## 3.6. Оценка социально-экономического потенциала и основные проблемы развития поселения

### 3.6.1. Экономический потенциал

Промышленный потенциал

Для экономики Бейского сельсовета характерно слабое развитие производственного сектора. Промышленное производство в сельсовете сосредоточено на 5 предприятиях, на которых суммарно занято 158 человек.

Таблица 3.6.1-1 Промышленные предприятия Бейского сельсовета

| Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих на 01.01.2010г., человек |
| --- | --- | --- |
| ООО ПКФ «Бионт» | Промышленность строительных материалов | 28 |
| ООО "БКЗ" | Промышленность строительных материалов | 15 |
| АУ РХ "Бея-Лес-Сервис" | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 17 |
| ЗАО "Саяны-Элха" | Производство удобрений | 7 |
| МУП "Теплосети" | Производство, распределение воды | 91 |

Принимая во внимание то, что МУП «Теплосети» фактически не является предприятием, производящим конечный продукт, можно говорить о том, что в промышленном производстве занято 57 человек, что подтверждает не промышленную специализацию структуры экономики Бейского сельсовета.

Производство строительных материалов, лесообрабатывающая промышленность и производство удобрений носит локальный характер: производимая продукция реализуется на территории сельсовета и района.

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство, несмотря на то, что носит преимущественно мелкотоварный характер, является основой экономики сельсовета. Сельскохозяйственное производство, ведущееся в 96 фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения, направлено как на удовлетворение собственных потребностей, так и на реализацию с целью дальнейшей переработки.

Таблица № 3.6.1-2 Основные показатели животноводства на территории Бейского сельсовета

| Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий | Доля в районе,% |
| --- | --- |
| поголовье крупного рогатого скота, в т.ч | голов | 1 764 | 4 |
| поголовье коров | голов | 893 | 8 |
| поголовье свиньей | голов | 212 | 4 |
| поголовье овец, коз | голов | 627 | 3 |
| поголовье птицы | голов | 935 | 0 |
| Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |
| производство молока | т | 2 788 | 11 |
| Надой молока на одну корову (на среднегодовое поголовье) | кг | 3122 | 121 |
| Количество пасек | ед. | 10 | 37 |

Из таблицы выше видно, что вклад Бейского сельсовета в сельскохозяйственное производство района по направлению животноводство незначителен: в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения содержится от 3% до 8% (в зависимости от видов) поголовья животных. В то же время велик относительно районного уровня показатель производительности молочного животноводства: удой на одну корову составляет 3,12 тонн молока в год, что на 21% выше среднерайонного уровня.

На территории Бейского сельсовета получило развитие пчеловодство: в хозяйствах населения содержится 10 пасек, что составляет более трети пасек в Бейском районе.

Первичной переработкой сельскохозяйственной продукции в Бейском сельсовете заняты 3 фермы, две из которых осуществляют переработку зерновых и одна переработку гречихи. Переработка имеет локальный характер сбыта: производимая продукция реализуется на территории сельсовета, незначительная доля имеет районный характер рынка сбыта.

К основным факторам, сдерживающим развитие сельского хозяйства на территории сельсовета можно отнести следующие:

- Невысокая емкость собственного рынка сбыта продукции сельского хозяйства;

- Отсутствие на территории сельсовета предприятий переработки сельскохозяйственной продукции;

- Отсутствие налаженных каналов сбыта продукции на предприятия переработки;

- Низкая эффективность производства;

- Низкий уровень технологизации производства.

Рекреация и туризм

При оценке имеющегося туристического и рекреационного потенциала сельсовета необходимо подразделять функции на местные (для местного населения) и внешние (для жителей других сельсоветов Бейского района, других районов Республики Хакасия).

Основными рекреационно-туристическими ресурсами Бейского сельсовета местного уровня являются:

- Парк села Бея;

- Водные объекты: озеро Черное, водоем возле д. Дехановка;

- Лесные массивы, располагающиеся на территории сельсовета. На сегодня используются местным населением для стихийного сбора дикоросов и ягод;

- Предгорья в южной сельсовета.

К туристическим объектам, являющимся местом привлечения жителей из-за пределов сельсовета, относятся объекты отдыха, расположенные в д. Дехановка:

- Детский оздоровительный лагерь «Березка» на 150 мест;

- База отдыха «Дехановка» на 16 мест.

Основой расположения обоих объектов является особенность природного комплекса – наличие березовой рощи, не свойственной для данной местности

Несмотря на высокий потенциал мест отдыха в д. Дехановка, туристическая инфраструктура развита слабо: емкость имеющихся комплексов невысока, спектр и качество предоставляемых услуг не соответствует современным требованиям. Так, детский лагерь «Березка» требует ремонта, обновления материально-технической базы. В обоих комплексах отсутствует горячее водоснабжение и отопление, что также ограничивает возможности их использования в зимнее время.

### 3.6.2. Население и трудовые ресурсы

На конец 2010 года население Бейского сельсовета составляло 5 612 человек, что составляет 25,7% от численности населения Бейского района. Демографические процессы отличаются отрицательной динамикой численности населения: за 11 месяцев 2009 года численность населения сократилась на 136 человек, что соответствует снижению численности на 2%.

Снижение численности населения вызвано не только превышением уровня смертности над рождаемостью, но и отрицательным характером миграционных процессов: высок отток жителей в города, готовые предложить лучшие условия жизни и большие возможности для трудоустройства.

Таблица №3.6.2-3. Сравнение демографических показателей Бейского сельсовета, Бейского района и Республики Хакасии.

| Показатель | 2009 | 01.11.2010 |
| --- | --- | --- |
|  | Значение по Бейскому сельсовету | Значение по Бейскому району | Значение по Республике Хакасия | Значение по Бейскому сельсовету |
| Население, человек | 5 748 | 21 796 | 539 000 | 5 612 |
| Коэффициент рождаемости на 1000 жителей | 11 | 16 | 15 | 8,9 |
| Коэффициент смертности на 1000 жителей | 15,5 | 15,5 | 13,5 | 10,9 |
| Миграционный прирост на 10 000 человек | -115 | 8,8 | 5 | - |
| Коэффициент демографической нагрузки (на тысячу человек трудоспособного населения) | 763 | 1 097 | 300 | - |

Естественное движение населения

Основной особенностью естественного движения населения Бейского сельсовета является стабильная естественная убыль населения, причиной которой является низкий уровень рождаемости. В то время как смертность в сельсовете находится на уровне районного значения, коэффициент рождаемости значительно ниже как среднего по району, так и среднего по республике (11 против 16 и 15 соответственно).

Миграционное движение населения

В последние годы в Бейском сельсовете отмечался миграционный отток населения. Так, в 2009 году сельсовет покинули 166 жителей, что при 100 прибывших обеспечило отрицательное сальдо миграции в количестве 66 человек. Такой показатель кардинально отличается от среднего по району, в котором в 2009 году отмечался механический прирост населения.

Трудовые ресурсы

Возрастная структура населения, сложившаяся к 2010 году, отличается высокими долями населения младше и старше трудоспособного возраста, что является причиной высокой нагрузки на трудоспособное население. Ее величина к 2010 году составила 763 нетрудоспособного жителя на 1000 человек трудоспособного населения, что в 2 раза выше среднего по республике значения. В то же время в перспективе можно ожидать снижения обострения демографической ситуации ввиду того, что значительная в настоящий момент группа населения младше трудоспособного возраста перейдет в категорию трудоспособного населения.

Рисунок № 3.6.2-1. Структура занятости в организациях сельсовета по видам экономической деятельности на начало 2010 года, чел.

Источник: Данные статистики

Согласно данным Администрации Бейского сельсовета на 01.01.2011 г., число официально зарегистрированных безработных составило 78 человек, что соответствует уровню официальной безработицы 2,3%. В экономике занято 2 186 человек, что составляет 67% населения в трудоспособном возрасте. Оставшуюся часть трудоспособного населения составляют не зарегистрированные в службе занятости безработные, а также население, ведущее сельскохозяйственную деятельность на личных подсобных хозяйствах, число которых составляет 927 единиц.

Структура занятости по видам экономической деятельности отражает непроизводственную структуру специализацию предприятий Бейского сельсовета: наибольшая доля населения, трудоустроенная в организациях Бейского сельсовета, занята в социальной сфере и государственном управлении: 36% и 7% соответственно. Наименьшее число занято в сфере добычи полезных ископаемых (4 человека или 0,2%), оптовой и розничной торговле (18 человек или 1%), строительстве (19 человек или 1%). В сельскохозяйственном производстве занято 50 человек (2%), в обрабатывающей промышленности 22 человека (1%).

Видно, что за сельсоветом закрепилась исключительно роль районного центра, что выражено в развитой социальной сфере, сфере управления и практически отсутствием перерабатывающих предприятий. Занятость в сельском хозяйстве зарегистрирована лишь у 50 жителей, но наличие значительного числа личных хозяйств позволяет сделать вывод о занятости в этой области значительной  доли не зарегистрированных в службах занятости жителей сельсовета, что составляет  порядка 1000 человек.

Система расселения

Бейский сельсовет при значительных территориях образован лишь двумя населенными пунктами: с. Бея и д. Дехановка. Численность жителей распределена неравномерно – 98% населения проживает в районном центре – с. Бея, численность которого на ноябрь 2010 года составляла 5 515 человек и где расположены все имеющиеся в сельсовете объекты социального и потребительского обслуживания. В д. Дехановка проживает лишь 97 человек.

### 3.6.3. Жилищный фонд

На начало 2010 года жилой фонд Бейского сельсовета составлял 95 896 тысяч м². Жилообеспеченность, таким образом, находилась на уровне 17 м² на человека, что значительно ниже средних показателей как по стране (21-22 м² на человека), так и по Бейскому району (18 м²).

Жилищный фонд образован как индивидуальными, так и  многоквартирными домами. Число многоквартирных домов составляет 22 единицы, все они расположены в с. Бея. Подавляющее число многоквартирных домов построено из кирпича, имеются также 3 панельных и 4 деревянных дома.

Жилищный фонд д. Дехановка представлен индивидуальными домами, весомая доля которых не используется.

Уровень износа жилищного фонда на начало 2010 года оценивался в среднем в 30%. Максимальный уровень износа составляет 40% и наблюдается в многоквартирных домах 1966-1969 годов постройки. Тем не менее, состояние деревянных домов, построенных в конце 1960-х годов можно оценить как близкое к ветхому. Так, дома, расположенные по адресу: Коммунальный пер., д.11 и пл. Советов, д. 26 практически не соответствуют минимальным условиям комфортного проживания.

Уровень благоустройства жилого фонда находится на низком уровне: обеспеченность холодным централизованным водоснабжением составляет 13%, горячим централизованным водоснабжением – 7%, централизованным отоплением  – 13%, канализацией – 13,6%. Подобные условия проживания не являются комфортными и соответствующими современным потребностям, что, как следствие, не позволяет закрепить население на территории.

Строительство многоквартирных домов не велось с 2003 года, когда были сданы последние многоквартирные дома.

### 3.6.4. Социально-культурно-бытовое обслуживание

На территории Бейского сельсовета социальная инфраструктура сконцентрирована в с. Бея. Здесь расположены объекты образования (школьного и дошкольного), здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, бытового обслуживания, торговли и общественного питания. В д. Дехановка имеются только объекты туристической сферы.

3.6.4.1. Образование

Система образования Бейского сельсовета представлена тремя объектами дошкольного и одним объектом школьного образования. Также образовательные услуги оказывает МОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида».

Таблица № 3.6.4.1-1. Объекты образования Бейского сельсовета

| Учреждения | Населенный пункт | Существующая емкость (мест) | Количество учащихся | % загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования |
| МДОУ Бейский детский сад "Родничок" | с. Бея | 132 | 132 | 100% |
| МДОУ Бейский детский сад "Ромашка" | с. Бея | 90 | 75 | 83% |
| МДОУ Бейский детский сад "Ивушка" | с. Бея | 93 | 88 | 95% |
| Объекты общего образования |
| МОУ Бейская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования | с. Бея | 800 | 584 | 73% |
| Объекты профессионального образования |
| ГОУ НПО ПУ-15 | с. Бея | 250 | 244 | 98% |

Из таблицы выше видно, что по большинству объектов образования отмечается практически полная загрузка.

К объектам проектирования в генеральном плане относятся учреждения дошкольного и общего школьного образования, основные показатели по которым рассмотрены ниже.

Таблица № 3.6.4.1-2. Основные показатели системы образования Бейского сельсовета в 2009 г.

| Учреждения | Нормативная емкость | Необходимо по нормативам | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | 315 | 202 | 156% |
| Объекты общего образования | 800 | 817 | 98% |

Учреждения дошкольного образования

Учреждения дошкольного образования имеют суммарную мощность 315 мест, что соответствует превышению уровня обеспеченности на 56%. При этом число обучающихся в детских дошкольных учреждениях превышает число дошкольников в сельсовете, что свидетельствует об использовании учреждений жителями населенных пунктов других сельсоветов и о повышенной по сравнению с нормативным показателем 80% склонности родителей отдавать детей в дошкольные учреждения.

Мощность Бейской общеобразовательной школы-интерната составляет 800 мест. Фактическая наполняемость находится на уровне 73%. Таким образом можно говорить о достаточном уровне обеспеченности школьными учреждениями.

Прочие учреждения образования

На территории Бейского сельсовета находятся также объекты специального и профессионального образования, проектирование которых не относится к уровню генерального плана.

К объектам специального образования относится МОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида».

Объекты профессионального образования представлены ГОУ НПО ПУ-15.

3.6.4.2. Здравоохранение

В Бейском сельсовете учреждения, предоставляющие как амбулаторно-поликлиническую, так и стационарную помощь находятся в здании Бейской районной больницы и обслуживают жителей близлежащих сельсоветов и в ряде случаев района в целом.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения можно считать достаточной.

3.6.4.3. Социальная защита

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно градостроительному кодексу Российской Федерации  в генеральном плане сельсовета должны быть отражены перспективы развития сети учреждений социального обслуживания населения, находящихся в сфере ведения района, а также основные установки развития сферы на региональном уровне.

На территории Бейского сельсовета на сегодняшний день имеется один объект социального обслуживания населения – районное муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Бейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида».

3.6.4.4. Культура и досуг

Культурно-досуговые учреждения, расположенные на территории Бейского сельсовета представлены следующими объектами:

Районного уровня обслуживания:

- МОУ ДОД Бейская детская музыкальная школа;

- МУК «Районная киносеть»;

- МУК «Бейский районный Дом культуры».

Уровня обслуживания сельсовета:

- Библиотеки (2 ед.);

- Сельский Дом культуры «Нива»;

Таблица № 3.6.4.4-1 Основные характеристики объектов культуры, обслуживающих население Бейского сельсовета.

| Учреждения | Единицы измерения | Существующая емкость | Необходимо по нормативам | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа | мест | 656 | 1 150 | 57 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 70 | 29 | 243 |

Как видно из таблицы выше, в сельсовете сложилась ситуация нехватки учреждений клубного типа. Так, уровень обеспеченности объектами такого типа составляет 57% от нормативного. Более того, техническое состояние клуба не соответствует современным потребностям населения.

3.6.4.5. Физическая культура и спорт

Сфера спортивного обслуживания в Бейском сельсовете представлена 3 спортивными залами, стадионом с трибунами и 7 плоскостными спортивными сооружениями.

Таблица 3.6.4.5-1 Основные характеристики объектов спорта Бейского сельсовета

| Учреждения | Единицы измерения | Нормативная емкость | Необходимо по нормативам | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортзалы | м² | 1 200 | 2 012 | 60% |
| Плоскостные сооружения | тыс. м² | 10,78 | 11 | 96% |

Из таблицы выше видно, что в сельсовете отмечается недообеспеченность по спортивным залам, их суммарная площадь на 40% ниже необходимого по нормативам уровня.

3.6.4.6. Торговля

Сфера торговли в Бейском сельсовете представлена 68 розничными объектами, в том числе 2 автозаправочными станциями. Суммарная торговая площадь составляет 2 278 м², что на 47% выше нормативного значения.

По сфере специфике продаваемых товаров в сельсовете можно выделить следующие виды магазинов

- магазины смешанных товаров– 29 единиц;

- продуктовые магазины – 13 единиц;

- магазины одежды и обуви – 5 единиц;

- магазины автозапчастей – 4 единицы;

- магазины техники и электроники – 4 единицы;

- аптеки – 3 единицы;

Видно, что большую часть объектов розничной торговли составляют магазины смешанных товаров, именно к этой категории относится объект с наибольшей площадью – 140 м². Прочие розничные точки в среднем имеют незначительную площадь, в среднем 30 м².

Таким образом, при обилии объектов и значительной их площади, можно говорить о несоответствии сложившейся сферы торговли современным форматам (отсутствие магазинов современного формата, отсутствие сетевых магазинов, отсутствие крупных торговых центров).

3.6.4.7. Общественное питание и бытовое обслуживание

На начало 2011 года на территории сельсовета функции предоставления общественного питания осуществляло 5 организаций суммарной емкостью на 144 посадочных мест. В соответствии с федеральными нормативами обеспеченности заведениями общественного питания (40 мест на 1000 человек) население Бейского сельсовета обеспечено ими на 63%.

В Бейском сельсовете функционирует также 35 организаций, предоставляющих бытовые услуги населению.

3.6.4.8. Ритуальные услуги

Погребение умерших осуществляется на кладбище площадью 6,8 га, расположенном севернее села Беи. Кладбище к настоящему времени удовлетворяет все потребности сельсовета и располагает свободными площадями.

### 3.6.5. Стратегические основы развития поселения

На основе анализа внешних и внутренних факторов развития Бейского сельсовета в рамках разработки Генерального плана сельсовета до 2025 года можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на перспективы развития территории:

- Бейский сельсовет – поселение, по сути, образованное одним населенным пунктом, селом Беей, выполняет функции, соответствующие его положению районного центра: функции центра расселения и обслуживания. Функция транспортного узла в настоящее время развита недостаточно ввиду отсутствия прямого транспортного сообщения с селом Аскиз.

- Внутренние ресурсы сельсовета позволяют в значительной степени развивать сельскохозяйственное производство, наличие площадей позволяет развиваться промышленности.

- Внешнее окружение сельсовета характеризуется в основном развитым добывающим сектором экономики: основой экономики Бейского района является добыча полезных ископаемых. Промышленное производство связано с обработкой сельскохозяйственной продукции и имеет районный и местный масштаб производства.

Высоко конкурентную среду формирует туристическая отрасль района. Основным туристическим объектом в районе является горнолыжный комплекс «Гладенькая», расположенный в южной части района. В связи с этим необходимо учитывать ограниченный потенциал сельсовета в сфере туристической деятельности и возможный потенциал в сфере размещения предприятий обрабатывающей промышленности.

В результате анализа было определено стратегическое направление развития Бейского сельсовета как центра расселения и обслуживания с развитым агропромышленным комплексом, перерабатывающим производством и обслуживающим транзитные потоки.

Основными ресурсами для реализации данного направления являются следующие:

- Значительные площади земель сельскохозяйственного назначения, пригодных как для животноводства по направлению овцеводства, так и в меньшей степени для растениеводства.

- Площадки под формирование промышленных зон, расположенные на окраине села Бея, что делает возможным их использования без ущерба для развития жилищного строительства.

- Прохождение через Бейский сельсовет автодороги Саяногорск — Бея — Аскиз и далее в проекте в Кемеровскую область.

- Развитая социальная сфера, сфера торговли, общественного питания и предоставления бытовых услуг.

- Наличие значительных территорий для развития жилищного строительства.

К основным ресурсным ограничениям можно отнести следующие:

- Ограниченность инвестиционных ресурсов и невысокая привлекательность в настоящее время Бейского сельсовета ввиду отсутствия подготовленных промышленных площадок, позиционирования на уровне Республики, а также активной политики по привлечению инвестиций.

- Возможная нехватка квалифицированной рабочей силы  ввиду сложившейся структуры занятости, для которой характерна специализация в сфере сельского хозяйства и социального обслуживания.

- Невысокое качество среды проживания, неразвитость на качественном уровне объектов культуры, спектр предлагаемых услуг которыми устарел и не соответствует потребностям большей части населения.

- Низкий уровень благоустройства жилищного фонда.

При реализации выбранного в рамках Генерального плана стратегического направления развития, Бейский сельсовет может развить свою функцию районного центра расселения, а также обозначить позицию одного из мест жительства работников промышленного комплекса г. Саяногорска ввиду возможности предложить более экологически благоприятные условия проживания, более низкую стоимость жизни. Для этой цели потребуется строительство комфортабельного жилья, развитие среды села Бея. Закрепление населения в сельсовете позволит развивать на его территории экономическую деятельность, основой которой станет сельскохозяйственное производство, являющееся на сегодня профильной деятельностью для значительной части населения сельсовета, а также промышленное производство. Ввиду слабого уровня развития при наличии ресурсов, пищевой промышленности, производства строительных материалов, политика Бейского сельсовета должна быть направлена на привлечение инвестиций в данные и другие отрасли промышленного производства низких классов опасности. Прохождение автодороги  по территории сельсовета обеспечит лучшую транспортную доступность  до крупных населенных пунктов Республики, а также позволит развивать логистические функции.

## 3.7. Современная планировочная организация территории поселения

Село Бея – является Административным центром Бейского района. Здесь сосредоточены основные объекты социально-культурно-бытового обслуживания районного уровня. Жилая застройка представлена как многоквартирной малоэтажной так и индивидуальной усадебной. Основные планировочные оси  села Бея:

- широтное направление – улица Ленина  проходит вдоль реки Бея-Катаморская. Улица является транзитной для транспортных потоков, идущих в направлениях НП Куйбышево и НП Саяногорск. Улица застроена индивидуальными жилыми домами с участками.

- меридиональное  направление – улица Площадь Советов, идет перпендикулярно улице Ленина, на ней находятся основные объекты обслуживания  населения и административные здания. На этой оси размещается малоэтажная многоквартирная застройка. На пересечении улицы Площадь Советов и улицы Щетинкина расположена главная сельская площадь, на которую выходит здание дома культуры.

Южнее на пересечении  улицы Горького и улицы Площади Советов находится общественный центр, объединяющий Автовокзал, куда приходят автобусы пригородных направления, Администрация Бейского села, дом детского творчества.

Территория села делится  на 5 основных массивов разделенных водотоками основных рек: Дехановка, Бея-Романовка, Бея-Кузнецовка, Бея-Катамарская.

Каждая из частей села имеет собственную улично-дорожную сеть, объединённую лишь транзитными улицами, проходящими сквозь все село.

Объекты социально-культурно-бытового обслуживания расположены в центральной части, и лишь некоторые объекты торговли в восточной части села.

В южной части села находится квартал, примыкающий к региональной дороге, с большим количеством промышленных объектов, и территорий занятой объектами обслуживания транспорта.

В целом центральный район характеризуется размещением производственных объектов в жилой застройке, в связи с этим часть жилых домов попадает в санитарно-защитную зону от предприятий.

На территории села есть неиспользуемые участки земель занятые лугами. Одна их часть находится с южной стороны села, другая часть примыкает к западной границе.

Промышленные зоны представлены кустом сельскохозяйственных предприятий на западе (далее Западная Промышленная Зона) и на востоке (далее Восточная промышленная зона). Предприятия не входят в состав земель населенного пункта, большая часть из них не работает.

На территории существуют планировочные ограничения:

- санитарно-защитные зоны от временного хранения твердых отходов на западе и востоке, от промышленных предприятий.

- территории подверженные подтоплению от сети рек

- охранная зона от метеостанции

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

## 3.8. Ограничения развития территории

Водоохранные зоны. Прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны реки Бея устанавливается в размере 200 м, рек Бея Романова, Бея Кузнецова, Дехановка – 100 м, прочих водотоков – 50 м. Ширина водоохранной зоны озер, прудов, водохранилищ составляет 50 м, радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду ограничениями, действующими для водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос подлежат закреплению на местности специальными информационными знаками.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории Большеврудского сельского поселения в соответствии с СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны от стен резервуаров чистой воды и водоразборного узла принята 30 м; от стен водонапорной башни – 10 м, от насосных станций – 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по 10 м в обе стороны от крайних линий водопроводов.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы водоводов необходимо принимать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметров в сухих грунтах и не менее 50 м при строительстве в мокрых грунтах независимо от диаметра.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы на территории села Бея подлежат организации в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предприятия, имеющие разработанные и согласованные в установленном порядке проекты организации санитарно-защитных зон, на территории села отсутствуют.

Нормативные санитарно-защитные зоны подлежат организации от следующих предприятий и объектов (см. Таблицу):

Таблица. Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов на территории села Бея

| Наименование объекта | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1 | 1000 м |
| Скотомогильник | 1 | 1000 м |
| Кирпичный завод | 3 | 300 м |
| Гаражи и ремонтная база ДРСУ | 3 | 300 м |
| Газовый участок | 4 | 100 м |
| Лесопильные производства | 4 | 100 м |
| Мукомольные производства | 4 | 100 м |
| Цех по производству удобрений | 4 | 100 м |
| Автобаза | 4 | 100 м |
| Автотрактородром | 4 | 100 м |
| Стадион | 4 | 100 м |
| Ветлечебница | 4 | 100 м |
| АЗС | 4 | 100 м |
| Рынок | 5 | 50 м |
| Автостанция | 5 | 50 м |
| Мелкие складские помещения, производственные мастерские | 5 | 50 м |
| Станции техобслуживания автомобилей | 5 | 50 м |
| Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов | 5 | 50 м |
| Склады зерна | 5 | 50 м |
| Штрафстоянка | 5 | 50 м |
| Хлебопекарни | 5 | 50 м |
| Сельское кладбище | 5 | 50 м |
| Котельные |  | 50 м |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещение следующих объектов:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- садоводческие товарищества и коттеджная застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятия;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей.

В санитарно-защитной зоне допускается размещение следующих объектов:

- промышленные объекты, а также их здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, связанные с обслуживанием данного промышленного объекта;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- гостиницы;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарное депо;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- питомники растений для озеленения промплощадки объекта и СЗЗ.

Охранная зона метеостанции

В соответствии с действующими федеральными нормами, охранная зона от Бейской метеостанции составляет 200 м. В целях обеспечения единства измерений и сохранения достоверности многолетних рядов наблюдений, в пределах этой территории вводятся жесткие ограничения на новое капитальное строительство, посадка деревьев и иные мероприятия по градостроительному освоению территории.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## 4.1. Прогноз социально-экономического развития поселения

### 4.1.1. Экономическая деятельность

Развитие сельскохозяйственного производства

Перспективы развития сельскохозяйственного комплекса в Бейском сельсовете определяются природными, экономическими и трудовыми ресурсами.

Таблица 4.1.1-1. Перечень факторов, влияющих на перспективы развития сельсовета

| Природные ресурсы | Значительные площади земель сельскохозяйственного назначения. Благоприятное для ведения сельскохозяйственной деятельности качество почв – средне- и малогумусные (благоприятность определена относительно многих других территорий района и центральной части Республики). |
| --- | --- |
| Экономические и трудовые ресурсы | Наличие промышленных площадок для организации на них промышленного производства. Развивающаяся транспортная система Республики, обеспечивающая хорошую доступность рынков сбыта продукции в таких крупных населенных пунктах как Саяногорск, Бея, с. Бондарево, с. Аскиз, с. Бельтирское, Абакан и Черногорск (практически 100 километровая доступность до центра переработки сельскохозяйственной продукции в Абакане и Аскизе). Сложившаяся сельскохозяйственная специализация сельсовета. Наличие трудоспособного населения, специализирующегося в сельскохозяйственном производстве. |

При реализации сценария стихийного сельскохозяйственного производства, которое имеет место в настоящее время, нельзя рассчитывать на серьезное развитие данной отрасли ввиду раздробленности производителей (обилие личных подсобных хозяйств), что не позволит построить долгосрочные отношения с переработчиками продукции.

В связи с тем, что сельскохозяйственная отрасль принимается за основу экономической деятельности сельсовета, проектом предлагается интенсивное развитие сельскохозяйственного производства и переработки продукции.

На основе оценки природных и экономических факторов проектом предлагается развивать на территории молочное скотоводство, овцеводство. Недостаток кормов в зимний период может быть восполнен с хозяйств Бейского района, расположенных в более пригодных для выращивания кормов условиях.

На территории вблизи заводей рек предполагается организация хозяйств по разведению уток, спрос на мясо которых в последние годы увеличивается более высокими темпами, чем предложение, которое сконцентрировано в европейской части России. Так, в 2010 году почти половина (41,4%) производимого мяса и субпродуктов домашней птицы приходилась на Центральный федеральный округ. Спрос в основном закрывается посредством импорта. Производимая в Бейском сельсовете продукция  по данному направлению может выйти не только на районный, но и на региональный уровень потребления.

Целевым потребителем основной части производимой в сельсовете продукции будет выступать население сельсовета (в основном с. Бея), отдыхающие в детском лагере и туристической базе в д. Дехановке, а также в меньшей степени жители Республики Хакасия.

Проектом в рамках развития направления интенсивного сельскохозяйственного производства предлагается реализация следующих мероприятий:

- Проведение мероприятий по восстановлению почвенного плодородия;

- Организация кооперативов по сбору и сбыту производимой на территории сельсовета продукции;

- Поддержка на конкурсной основе наиболее успешно развивающихся хозяйств населения. В механизмы такого рода поддержки должна быть включена помощь со стороны муниципалитета по организации аренды/ покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения для обеспечения возможности выходить на более значительные объемы производства.

- Развитие наиболее крупных крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся животноводством и расположенных в северо-западной части сельсовета.

- Организация предприятия по разведению дикой птицы (утки) и переработке производимого мяса:

- Численность сотрудников – 15 человек;

- Производимая продукция – мясо утки, сопутствующая продукция.

- Восстановление мелиоративных систем в южной части сельсовета под садоводство;

- Организация садоводческого хозяйства на восстановленных мелиоративных землях.

- Садоводство на восстановленных землях Бейского сельсовета является одним из приоритетных направлений в силу того, что выращивание зерновых на данной территории не обладает высокой эффективностью ввиду низкого плодородия почв. Плодово-ягодная продукция может в то же время выйти на районный и межрайонный уровень потребления.

- Численность сотрудников – 25 человек;

- Производимая продукция –  яблоки, вишня, смородина и пр. культуры.

Развитие промышленного производства

Приоритетным направлением развития промышленного производства на территории Бейского сельсовета будет являться организация переработки производимой на территории продукции. Сельскохозяйственная специфика производственного сектора экономики сельсовета определяет необходимость развития пищевой промышленности.

Как указывалось ранее, на территории сельсовета в настоящее время отсутствуют предприятия переработки животноводческой продукции. Под инвестиционные проекты в сфере промышленного производства Генеральным планом сельсовета предусматриваются территории в западной части с. Бея.

Потенциальные для реализации на территории Бейского сельсовета инвестиционные проекты:

- Строительство молочного завода:

- Численность занятых – 90 человек;

- Производимая продукция – молоко, овечий сыр, узкий спектр кисломолочных продуктов из овечьего молока;

- Строительство завода по переработке мясной продукции, в том числе продукции овцеводства и птицеводства:

- Численность занятых – 150 человек;

- Производимая продукция – замороженная и охлажденная баранина, мясо утки, полуфабрикатные замороженные и охлажденные продукты;

- Организация цеха по переработке продукции садоводства

- Численность занятых – 30 человек;

- Производимая продукция – консервированные компоты, джем.

Проектом также предлагается возобновления добычи глины на месторождении, расположенном в южном направлении от с. Бея. Глина может быть направлена на производство строительных материалов: кирпича, керамической плитки, черепицы, керамзита; бытовой и сувенирной продукции  (посуда, сувениры и пр.), а также использоваться в мелиоративных работах.

- Строительство цеха по производству строительных материалов:

- Численность занятых – 80 человек;

- Производимая продукция – черепица, керамика.

Также проектом предлагается развитие направления производства валенок. Основой такого решения является известность с. Бея как производителя валенок. При условии развития с. Бея как транзитного пункта на пути в Кемеровскую область может быть обеспечен спрос на данную продукцию. Основной производства будет являться овечья шерсть, не пригодная для производства одежды.

Развитие рекреации и туризма

В силу отсутствия на территории Бейского сельсовета мест притяжения, а также ввиду наличия в зоне близкой транспортной доступности объектов на территории Бейского района, представляющих большую ценность с точки зрения рекреации и туризма (Горнолыжный комплекс Гладенькая, Горнолыжный комплекс Табат-Братова, Озеро Красное, Озеро Утиное, Озеро Подгорное), перспективы развития рекреации и туризма в Бейском сельсовете ограничены двумя направлениями:

Развитие туристических объектов вблизи д. Дехановка.

В рамках данного направления необходима реализация следующих мероприятий:

- Проведение капитального ремонта детского лагеря «Березка» с обновлением основных фондов;

- Повышение уровня благоустройства жилых помещений лагеря и существующей туристической базы, в том числе обеспечение их горячим водоснабжением и отоплением.

- Строительство базы отдыха на территории южнее д. Дехановка возле водоема.

Целевая категория гостей базы отдыха – жители Бейского района, г. Саяногорска. Важной особенностью будущей туристической базы должно быть помимо предоставления комфортных условий проживания, предложение набора услуг для активного отдыха. В число подобных услуг предпочтительно должны входить предложения, мало распространенные на территории Республики,  (катание на лошадях, проведение туристических походов через горные перевалы в  южном направлении (в том числе с помощью, как специальной техники, так и гужевого транспорта), скоростные спуски на велосипедах и др.).

- Развитие инфраструктуры, нацеленной на обслуживание транзитных потоков, которые пойдут по запроектированной дороге Саяногорск-Бея-Аскиз и далее в Кемеровскую область.

В рамках реализации данного направления Схемой территориального планирования Бейского района предлагается:

- Строительство придорожного мотеля на прибрежной территории озера Черного, расположенного в 3,5 км по автодороге в направлении г. Абакана. Такое расположение мотеля имеет ряд преимуществ:

  - развитие рекреационной территории для местных жителей;

  - капитализация территории около озера (строительство мотеля, организация кафе);

  - привлечение транзитных потоков, следующих в южную часть Республики и в будущем в Кемеровскую область.

- Строительство гостиницы с номерным фондом не менее 15 номеров в с. Бея.

В целях развития рекреации проектом Генерального плана предлагается проведение мероприятий по формированию на основе парка с. Бея полноценной рекреационной зоны, что подразумевает осуществление работ по облагораживанию парка, посадкой деревьев, а также  привлечение частного бизнеса для оказания дополнительных развлекательных услуг: прокат велосипедов, организация быстрого питания и пр.

### 4.1.2. Демография и миграция. Трудовые ресурсы

В рамках генерального плана Бейского сельсовета производится расчет основных перспективных демографических показателей. Расчет производится в соответствии со сроками, принятыми в Схеме территориального планирования Бейского района: первая очередь проекта - 2015 год и расчетный срок проекта – 2025 год. Для расчета демографического прогноза использованы исходные данные о рождаемости, смертности и возрастной структуре населения Бейского сельсовета, а также прогнозные значения применяемых показателей, разработанных Федеральной службой государственной статистики в рамках расчета предположительной численности населения до 2030 года с учетом Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9  октября 2007 года № 1351, а также экономические и демографические тенденции, взятые за основу при разработке Схемы территориального планирования Бейского района.

В рамках проекта генерального плана рассматривается 2 варианта демографического развития сельсовета: консервативный и интенсивный.

Консервативный вариант предполагает снижение рождаемости, связанное с оттоком молодого населения, рост смертности и, как следствие, сохранение естественной убыли населения в сельсовете.

При этом ожидается сохранение и усугубление наблюдавшейся в последние годы тенденции оттока населения.

При выполнении данного сценария демографический прогноз будет иметь следующие характеристики:

Таблица № 4.1.2-1. Прогноз численности населения Бейского сельсовета при выполнении консервативного варианта развития

| Показатели | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 5 612 | 5262 | 4720 |
| Рождаемость, на 1000 человек | 11,0 | 10,58 | 10,10 |
| Смертность, на 1000 человек | 15,5 | 15,58 | 13,40 |
| Естественная убыль, на 1000 человек | 4,50 | 5,00 | 3,30 |
| Миграционный прирост, на 1000 человек | -12 | -9 | -7 |

Результатом выполнения консервативного варианта демографического развития будет являться снижение населения сельсовета на 23% к 2015 году и еще на 29% к 2025 году. В силу общероссийских тенденций старения населения, численность жителей в трудоспособном возрасте будет поступательно сокращаться, что негативно скажется на экономике Бейского сельсовета. Данный вариант не рассматривается в качестве целевого в рамках генерального плана, так как его выполнение не приведет к сколько-нибудь серьезному развитию сельсовета. Соответственно, по данному варианту не разрабатывается планировочных решений и не производится расчет социальных, инженерных, бытовых и жилых нагрузок.

Интенсивный вариант предполагает увеличение миграционного притока в сельсовет, возможно при выполнении сценария интенсивного развития обрабатывающих производств как в сельсовете, так и в Бейском районе в целом.

При развитии данного сценария в районе будет создано порядка полутора тысяч рабочих мест, в том числе в Бейском сельсовете около 350.

Транспортное сообщение уже в настоящее время позволяет населению сельсовета работать на разрезах района, ведущих добычу угля и полезных ископаемых, а также на предприятиях Саяногорска и соседних районов. При развитии дорожного сообщения с. Бея – с. Аскиз возможности ежедневной маятниковой миграции значительно возрастут, что увеличит потенциальную привлекательность с. Бея и д. Дехановка для проживания.

Результаты прогноза динамики численности населения Бейского сельсовета при реализации данных направлений представлены в таблице ниже.

Таблица № 4.1.2-2. Прогноз численности населения Бейского сельсовета при интенсивном варианте развития

| Показатели | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 5 612 | 5 917 | 6 326 |
| Рождаемость, на 1000 человек | 11,0 | 10,8 | 10,5 |
| Смертность, на 1000 человек | 15,5 | 15,0 | 13,7 |
| Естественная убыль/прирост, на 1000 человек | -4,5 | -4,2 | -3,2 |
| Естественная убыль/прирост за период, человек | -126,3 | -120,0 | -98,5 |
| Миграционный прирост, на 1000 человек | -12 | 15 | 39 |
| Миграционный прирост за период, человек | -66 | 350 | 950 |

Результатом выполнения интенсивного варианта демографического развития будет являться рост населения сельсовета на 5% к 2015 году и на 7% к 2025 году. Источниками роста населения будет как улучшение естественных процессов движения населения, так и миграционный прирост, связанный с развитием транспортной системы и, как следствие, активным включением сельсовета в производственную систему и систему расселения центральной части Хакасии.

Таблица № 4.1.2-3.Возрастная структура населения

| Показатели | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население младше трудоспособного возраста, человек | 1 639 | 1 420 | 1 243 |
| Население в трудоспособном возрасте, человек | 2 649 | 3 254 | 3 373 |
| Население старше трудоспособного возраста, человек | 1 324 | 1 243 | 1 302 |

Как видно из таблицы выше, доля населения в трудоспособном возрасте к 2025 году сократится и составит 57%, доля пенсионеров вырастет до 26%, доля детей и подростков – до 17%.

В разрезе населенных пунктов демографический прогноз будет иметь следующий вид:

Таблица № 4.1.2-4. Демографический прогноз Бейского сельсовета в разрезе населенных пунктов (чел.)

| Населенный пункт | 2009 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Бея | 5 515 | 5 785 | 6 190 |
| Деревня Дехановка | 97 | 132 | 136 |

Данный вариант рассматривается в качестве целевого в рамках генерального плана, так как его выполнение приведет к развитию сельсовета. По данному варианту разрабатываются планировочные решения и производится расчет социальных, инженерных, бытовых и жилых нагрузок.

### 4.1.3. Развитие жилищного строительства

В соответствии с федеральными установками по постоянному улучшению качества проживания населения в рамках генерального плана закладывается рост жилищной обеспеченности населения сельсовета: на сегодня обеспеченность жилыми площадями составляет 17 м² на человека, на 2015 год генеральным планом закладывается обеспеченность в 20 м² на человека, на 2025 год – 22 м² на человека. С учетом данных показателей и интенсивного варианта демографического прогноза основные показатели развития жилищного строительства в сельсовете будут следующими:

Таблица № 4.1.2-5. Показатели развития жилищного строительства в Бейском сельсовете.

| Показатели | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем жилого фонда, м² | 95896 | 118343 | 139176 |
| Объем нового жилого строительства за период, м² | - | 23864 | 20947 |
| Объем жилого строительства в среднем за год, м² | - | 4773 | 4189 |
| Объем жилого строительства на человека в год, м² | - | 0,8 | 0,7 |

В рамках генерального плана на первую очередь планируется осуществить расселение домов, находящихся в неподходящих для жизни условиях: деревянных домов постройки 1969 год: пл. Советов 26 и пер. Коммунальный 11 при строительстве на месте последнего нового дома. Также планируется расселение индивидуальных домов, находящихся в санитарно-защитных зонах предприятий и канализационных очистных сооружений.

На вторую очередь планируется расселение двух оставшихся деревянных домов постройки до 1975 года со строительством на их месте новых домов.

Проектом предлагается строительство следующих типов жилья:

- Индивидуальные дома с участками площадью порядка 25 Га, позволяющие вести личное подсобное хозяйство, не обеспеченные в полном объеме инфраструктурой;

- Многоквартирные трехэтажные блокированные дома с палисадниками для организации газона, парковки автомобиля, без разрешения вести на них личное подсобное хозяйство.

Многоквартирные дома рассчитаны на проживание жителей, занятых в сферах, отличных от личных подсобных хозяйств: социальная сфера, производственный комплекс, сфера обслуживания. Такие дома будут полностью обеспечены коммунальной инфраструктурой.

Подобное решение позволяет удовлетворить спрос разных категорий жителей сельсовета: населения, занятого в личных подсобных хозяйствах и желающего жить в собственном доме, а также граждан, отдающих предпочтение более комфортным условиям проживания, занятых в экономике и не рассматривающих сельскохозяйственное производство на личном участке в качестве основной сферы деятельности.

Застройку планируется вести как в с. Бея, так и в д. Дехановка, обладающей благоприятными природными ресурсами, высокой степенью озеленения.

### 4.1.4. Развитие системы социально-культурно-бытового обслуживания

4.1.4.1. Образование

Направления развития системы дошкольного образования.

Основные задачи, стоящие перед системой дошкольного образования, включают повышение доступности услуг дошкольного образования, повышение охвата детей дошкольным образованием и развитие предшкольного образования (прогимназии). Для создания высокого уровня предоставления услуг дошкольного образования должны быть изменены нормы общей площади на ребенка в учреждениях ДОУ (должны быть включены игровые комнаты, спортивно-оздоровительные помещения).

Таблица № 4.1.4.1-1 Расчет потребности в учреждениях дошкольного образования Бейского сельсовета

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Требуемая мощность 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 80% детей дошкольного возраста | место | 315 | 379 | 354 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 |

Направления развития системы школьного образования.

Основные задачи, стоящие перед Бейским сельсоветом в сфере школьного образования, включают:

- повышение качества образования,

- повышение материально-технического обеспечения школ,

- построение индивидуальных образовательных программ для учащихся,

- развитие профильного обучения,

- расширение сферы дополнительного образования школьников.

В рамках повышения уровня доступности образования необходимо внедрение технологии дистанционного обучения, а также организация подвоза учащихся.

Таблица № 4.1.4.1-2. Расчет потребности в общеобразовательных учреждениях Бейского сельсовета

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Требуемая мощность 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 800 | 710 | 759 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |

С учетом перспективного радиуса доступности учреждений образования, а также развития новых планировочных районов проектные решения в сфере образования будут следующими:

Таблица № 4.1.4.1-3.

| Объекты | Мероприятия до 2015 года | Мероприятия до 2025 года |
| --- | --- | --- |
| Детские сады | Реконструкция школьного интерната под детский сад в с.Бея |  |
| Школы | - | Реконструкция с расширением школы в с. Бея |

4.1.4.2. Здравоохранение

Расчет целевой мощности объектов здравоохранения производится с учетом Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в рамках схемы территориального планирования районного уровня. Решениями Схемы территориального планирования Бейского района предлагается провести реконструкцию с расширением поликлиники в с. Бея. Строительство прочих объектов не потребуется.

4.1.4.3. Социальная защита

В связи с тем, что объекты социальной защиты населения относятся к сфере ведения субъекта федерации и района, проектные предложения формируются в рамках Схемах территориального планирования Республики Хакасии и Бейского района. В указанных документах предусмотрено строительство Территориального центра помощи семье и детям.

В рамках генерального плана рекомендуется реализация комплекса мер по обеспечению «свободного» передвижения инвалидов – колясочников за счет:

1. Первоочередного обустройства лифтами, пандусами и другими техническими средствами ключевых общественных мест и мест досуга, места их проживания;

2. Введения в систему стандартов качества и жесткий контроль требований по новому дорожному строительству с соблюдением всех необходимых параметров, требуемых для передвижения инвалидов.

4.1.4.4. Культура и досуг

Расчет целевой вместимости объектов культурного обслуживания производится в соответствии с федеральными нормативами для сельских поселений (200 мест на 1000 жителей в клубах, 5 тысяч томов на 1000 жителей в библиотеках). В связи с тем, что в Бейском районе объекты дополнительного образования для детей имеют районное подчинение и выполняют функцию обслуживания детей Бейского района в целом, их проектирование является задачей схемы территориального планирования района. Проектная мощность клубных объектов и библиотек будет следующей:

Таблица № 4.1.4.4-1

| Вид объекта | Ед. измерения | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Требуемая мощность 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения клубного типа | место | 656 | 592 | 633 |
|  | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 70 | 30 | 32 |
|  | единиц | 1 | 1 | 1 |

Как видно из таблицы, существующие в настоящее время учреждения культуры в состоянии и на перспективу удовлетворить количественную потребность населения, в то же время существует потребность в улучшении качественной составляющей учреждений, расширении спектра предоставляемых населению услуг. В связи с этим проектом предлагаются к реализации на первую очередь следующие мероприятия:

- Реконструкция клуба с преобразованием в культурно-досуговый центр;

- Реконструкция библиотеки с преобразованием в культурно-досуговый центр.

Культурно-досуговый центр должен представлять из себя многофункциональный комплекс, объединяющий в себе непосредственно зал со сценой и зрительскими местами, обеспеченный киноустановкой, помещения для детской школы искусств, театральной студии, небольшой выставочный зал, библиотеку с доступом к сети Интернет.

4.1.4.5. Физическая культура и спорт

При развитии инфраструктуры для массовой физкультуры и спорта в сельской местности спортивные сооружения имеет смысл объединять с культурно-досуговыми центрами или школами при обеспечении доступа к объектам всех категорий жителей.

Проектные решения по объектам спорта рассчитаны в соответствии с федеральными нормативами.

Таблица № 4.1.4.5-1. Проектная мощность учреждений физической культуры и спорта

| Наименование | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность на 2015 года | Требуемая мощность на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования | м² общей площади пола | 1 200 | 2 070 | 2 220 |
|  | единиц | 3 | 5 | 5 |
| Плоскостные сооружения | Тыс. м² | 11 | 12 | 12 |
|  | единиц | 8 | 9 | 9 |

Проектные решения на первую очередь:

- Строительство спортивного комплекса с бассейном в с. Бея, включающего помимо бассейна спортивный и тренажерный залы.

- Организация спортивной площадки, объединяющей футбольное поле, инфраструктуру для игры в баскетбол, а также площадку, оборудованную спортивными снарядами в с. Бея.

- Реконструкция стадиона в с. Бея.

4.1.4.6. Торговля

В настоящее время потребность населения в торговых площадях формально удовлетворена. В то же время роль села Бея как районного центра, местоположение его на пути развивающихся транспортных магистралей, обуславливает необходимость строительства в селе торговых объектов современного формата: торговые комплексы, продуктовые супермаркеты и пр.

В рамках проектного решения предусматривается строительство крупного торгового комплекса в общественно-деловой зоне центральной части села Бея.

4.1.4.7. Общественное питание и бытовое обслуживание

В условиях рыночной экономики нормирование объектов общественного питания, а также таких объектов бытового обслуживания, как бани, химчистки, прачечные, парикмахерские, ремонт обуви и одежды и т.д. уступило место рыночным механизмам, которые стимулируют появление подобных объектов при наличии соответствующего спроса.

Таким образом, развитие объектов общественного питания и бытового обслуживания в Бейском сельсовете до 2025 года предполагается осуществлять в рамках частной инициативы бизнеса по мере развития спроса на данные услуги

4.1.4.8. Ритуальные услуги

В соответствии с демографическим прогнозом, к 2025 году потребуется порядка 900 мест захоронения, что соответствует территории площадью 1,7 Га. В связи с целесообразностью осуществления захоронений в едином месте, резервирование территорий под данную цель имеет смысл осуществлять не только на срок проектирования Генерального плана, но и на время за его пределами. В связи с этим проектом предлагается на первую очередь резерв территории под кладбище площадью 2,5 Га.

## 4.2. Градостроительное развитие территории поселения

### 4.2.1. Проектная планировочная структура

Проектная планировочная структура.

Жилые территории:

В соответствии с расчетным населением и ростом жилищной обеспеченности проектом предлагается несколько площадок для жилой застройки:

- под многоквартирную застройку предлагается продолжать застраивать центральную часть села. Возле территории стадиона  на 1 очередь и расчетный срок отводится территория в 6,1 Га. Этот квартал планируется устройство новых улиц местного значения, рядом выделяются участки  для размещения объектов бытового обслуживания. Вдоль переулка Спортивного устраивается бульвар, защищающий жилые дома от шумового воздействия от трибун стадиона. Также предполагается устройство бульвара вдоль фронта жилой застройки по улице Пощадь Советов.

Вдоль региональной дороги примыкающей с юга к селу размещается общественно-деловая зона, защищающая жилую застройку от воздействия автотранспорта, проходящего по трассе.

- индивидуальную жилую застройку  в центральной части села на 1 очередь планируется размещать на мете ваносимых предприятий (газовый участок, неработающие склады) – 1,7 Га. Также под жилую застройку на 1 очередь отводятся свободные участки  вдоль южной границы села – 7,4 Га. Также вдоль улицы Колхозная на 1 очередь отводится квартал в 14,7 Га.

На расчетный срок резервируются участки в западной части – 12,3 Га. Уличная сеть проложена с учетом рельефа, связь с центральным районом поддерживается за счет устройства пешеходной улицы проходящей по рекреационной зоне и, на которой устраиваются спортивные и детские площадки. В восточной части под индивидуальное жилое строительство отводится 12,7 Га. Улично-дорожная сеть продолжает существующую сеть улиц.

Общественно-деловые территории:

В центральной части села на улице Горького  резервируется территория под территориальный центр поддержки семьи – 0,2 Га. В южной части возле стадиона на свободной территории резервируется площадка под спортивный комплекс с бассейном – 1,3 Га.

На улице Гагарина выносится часть промышленных площадок, на их месте резервируется площадка для строительства торгового комплекса (0,95 Га) вместе с парковкой (0,77 Га)

В кварталах новой жилой застройки в восточной и западной части села резервируются площадки для размещения объектов ежедневного бытового обслуживания  (2,1 Га).

Промышленные территории:

Основными решениями генерального плана является:

- вынос части объектов оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – (ДРСУ, площадка газового участка, промышленные объекты на улице Горького, склады на улице Октябрьская).

- развитие Западной и Восточной Промышленных зон. Западная зона полностью попадает в санитарно-защитную зону от проектируемой площадки территории твердых отходов, в связи с этим здесь возможно размещение предприятия  3-го класса опасности. В западную промышленную зону выносится газовый участок. Здесь также возможно размещение объектов  строительного кластера, деревообрабатывающие предприятия, сельскохозяйственные предприятия. Выделяется 9,2 га новых территорий.

В Восточной промышленной зоне на месте ликвидируемых животноводческих ферм возможно размещение объектов пищевой промышленности.

Территории транспортной инфраструктуры:

На территории села в южной части расположены объекты автодорожного транспорта (АЗС, ДРСУ, штрафплощадка, автодром, автобаза). ДРСУ имеет значительную санитарно-защитную зону – 300 метров, в эту зону попадает значительное количество жилых домов. В связи с этим проектом предлагается вынос объекта в Западную промышленную зону. На месте вынесенного ДРСУ планируется общественно-деловая зона, в которой будет размещаться гостиница.

Проведен перенос штрафплощадки с целью прокладки новой улицы соединяющей улицу Гагарина и площадь Советов. Здесь же резервируется площадка для 
СТО (существующее СТО выносится из жилой застройки)\

Вдоль южной региональной трассы выделяется территория под автотранспортную инфраструктуру, здесь будут расположены:

- АЗС

- Мотель

- СТО

Также проектом предлагается устройство парковок возле стадиона, вдоль возле гостиницы у региональной трассы, на площади возле сельского клуба, на кладбище.

Территории рекреационного назначения:

Для отдыха населения предлагается развития территорий вдоль водотоков с организацией здесь озеленения общего пользования и организацией площадок для занятий спортом для взрослых и детских игровых площадок, на территории планируется устройство тропиночной сети и пешеходных мостов, связывающих различные части села.

В месте размещения новой жилой застройки в части примыкания жилых кварталов  к рекреационной зоне зарезервированы участки под размещение объектов торговли. Во всех кварталах новой жилой застройки предусматривается устройство детских площадок.

## 4.4. Предложения по формированию границ населенных пунктов

Проектная граница села.

На сегодняшний день участки села Бея носят разрозненный характер, у села отсутствует единая граница. В проектном залоге предлагается объединить все земли в единый массив и прирезать территории необходимые для развития села.

Проектом предлагается изменение границы в связи с включением объектов коммунального хозяйства сельского значения:

- кладбище

- канализационные очистные сооружения

Кроме того, в границы включаются промышленные площадки Западной и Восточной промышленной зоны. Также упорядочивается граница вдоль южной региональной трассы, включая уже существующие земельные участки, занятые индивидуальными жилыми дома. С востока в границу села включается новый планируемый жилой квартал.

# Мероприятия по территориальному планированию. Этапы их реализации. Обоснование предложений.

## 5.1. Развитие транспортной инфраструктуры

Бейский сельсовет занимает центральное положение в Бейском районе Республики Хакасия, в зоне пересечения ряда важных региональных автодорог и имеет хорошие транспортные автодорожные связи с соседними районами и городами Республики, в том числе с региональной столицей г. Абаканом.

Территория сельсовета попадает в зону полуторачасовой транспортной доступности от региональной столицы г.Абакана и часовой доступности от одного из важнейших промышленных центров региона – г.Саяногорска.

К слабым сторонам транспортного каркаса сельсовета относится отсутствие железнодорожного сообщения.

### 5.1.1. Внешний транспорт

Существующее положение

Внешняя автодорожная сеть сельсовета формируется автомобильными дорогами регионального и местного значений.

Транспортно-планировочный каркас сельсовета образуют следующие региональные автодороги: Абакан-Бея-Бондарево-Бельтирское, Саяногорск-Бея и Абакан-Куйбышево-Бея. Транспортно-планировочный каркас дополнен автомобильной дорогой местного значения, связывающей два населенных пункта сельсовета с. Бею и д. Дехановка.

Автомобильная дорога регионального значения Абакан-Бея-Бондарево-Бельтирское обеспечивает транспортные связи сельсовета с автомобильной дорогой федерального значения Абакан-Красноярск, а также с ж/д вокзалом и аэропортом  г. Абакана. Общая протяженность внешних автомобильных дорог составляет 34,2 км, в т.ч. – 26,3 км регионального значения и 7,9 км – местного значения, всего с твердым покрытием – 26,3 км. региональных дорог (местных дорог – 1,0 км.)

Автомобильные дороги на территории поселения обслуживаются ГУП Бейское ДРСУ.

Основные проблемы автодорожной сети:

- значительный уровень износа дорожного полотна дорог регионального и местного значения;

- наличие инженерных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии (мостов);

- наличие населенного пункта (с. Бея) по поселковой улично-дорожной сети которого, осуществляется транзитное движение автотранспорта по автодорогам регионального значения;

- наличие населенного пункта (д. Дехановка), не имеющего связи по автодорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Развитие автодорожной инфраструктуры

Для обеспечения надежных автотранспортных связей во внутрирайонных и межрайонных сообщениях, а также в сообщении между населенными пунктами Бейского сельсовета, повышения качественного уровня транспортной сети и безопасности дорожного движения предусматривается совершенствование и развитие сети внешних автомобильных дорог.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей структуры сети автомобильных дорог, с реконструкцией и достройкой сети на отдельных участках.

В этом отношении Генеральным планом предусмотрено строительство на 1 очередь проекта ближнего обхода с. Бея  автомобильной дорогой Абакан-Бея-Бельтирское, что позволит изолировать движение транзитного автотранспорта, в том числе грузового, следующего через улично-дорожную сеть с. Бея – пер. Речной и ул. Павших Партизан, от местного поселкового движения. Вариант трассировки данной автодороги представлен на прилагаемых графических материалах.

Дополнительным мероприятием по совершенствованию сети внешних автомобильных дорог станет реконструкция местной автодороги Бея-Дехановка, что будет предусматривать устройство асфальтобетонного покрытия на участке длиной в 6,9 км. на 1 очередь проекта генерального плана.

На расчетный срок проекта планируется строительство дальнего автодорожного обхода с. Бея, который позволит полностью вывести транзитный поток автотранспорта за пределы зоны негативного влияния на жилую застройку с. Бея. Вариант трассировки данной автодороги представлен на прилагаемых графических материалах и является предварительным, требующим уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

На расчетный срок проекта планируется строительство продолжения а\д Бея-Дехановка в направлении н.п. Богословка и Майна, для целей развития туризма и рекреации. Реализация данного проекта будет иметь общерегиональное значения, ввиду этого планируется изменение статуса рассматриваемой автодороги с местного на региональный.

Оба проекта на расчетный срок предусматриваются в проекте Схемы территориального планирования Бейского района Республики Хакасия.

### 5.1.2. Улично-дорожная сеть

Современное состояние

В настоящем разделе основное внимание будет уделено улично-дорожной сети села Бея, административного центра Бейского сельсовета, кроме того, будут даны предложения по развитию дорожной сети второго населенного пункта сельсовета – д. Дехановка.

Улично-дорожная сеть с. Бея имеет линейную структуру, центральной магистральной осью которой являет ул. Ленина, проходящая через всю северную территорию села. Центральное значение также имеет перпендикулярная ей ул. Пл. Советов, которая делит село на восточную и западную части.

Восточная часть села Бея, имеет достаточно четкую квартальную сетку улиц, формирующих кварталы усадебной застройки. В свою очередь, западная часть села, имеет более расчлененную и не четкую сетку улиц, ввиду более сложного рельефа и наличия двух крупных водотоков. Вдоль ул. Пл. Советов располагаются кварталы многоквартирных 2-3-х этажных жилых домов, значительная часть объектов социально-административного обслуживания общепоселкового значения.

Двенадцать улиц с. Бея имеют твердое покрытие дорожного полотна, остальные улицы имеет грунтовое покрытие.

Перечень улиц с твердым покрытием дорожного полотна представлен в таблице № 5.1.2-1.

Таблица 5.1.2-1. Перечень улиц с твердым покрытием на территории с. Бея.

| № | Название улицы |
| --- | --- |
| 1 | Восточная |
| 2 | Павших Партизан |
| 3 | Саяногорская |
| 4 | Ленина |
| 5 | Щетинкина |
| 6 | Октябрьская |
| 7 | Картавцева |
| 8 | Пл.Советов |
| 9 | Горького (до перекрестка с ул. Кравченко) |
| 10 | Суворова |
| 11 | Коммунальный пер. |
| 12 | Гагарина |

В д. Дехановке улично-дорожная сеть имеет ярко выраженную линейную структуру на основе двух улиц. Одна улица является продолжением местной автодороги Бея-Дехановка, вторая тупиковым ответвлением от нее в северном направлении.

На всем протяжении улично-дорожная сеть в д. Дехановке имеет грунтовый тип покрытия, обеспечивает подъезд к жилым домам и объектам туристско-рекреационного обслуживания.

К основным проблемам улично-дорожной сети относятся:

- Наличие транзитного, в том числе грузового потока по улицам внутрипоселкового значения, таким как: ул. Павших Партизан, пер. Речной (которые являются безальтернативными участками а/д Абакан-Бея-Бельтирское и Саяногорск-Бельтирское). Данное обстоятельство негативно сказывается на безопасности дорожного движении, здоровье и комфорте проживания жителей данных улиц села.

- Наличие значительного количества улиц и участков улиц без асфальтового покрытия, которые в совокупности составляют более 50% протяженности улично-дорожной сети.

- Несоответствие ширины асфальтового полотна большинства улиц нормативным показателям (менее 6 м).

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом Бейского сельсовета предлагается реконструкция и развитие улично-дорожной сети с. Бея и д. Дехановка с учетом сложившейся застройки и предусмотренного проектом освоения новых территорий.

Одним из направлений развития улично-дорожной сети с. Бея является увеличение ее протяженности за счет строительства новых улиц и дорог.

Основу предлагаемой структуры улично-дорожной сети с. Бея составляют главные улицы, обеспечивающие связь разных районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги. Улично-дорожную сеть дополняют улицы в жилой застройки и пешеходные улицы, выполняющие сервисные функции внутрипоселкового значения. Перспективный каркас внутрипоселковой улично-дорожной сети продемонстрирован на схеме развития транспортной инфраструктуры, применительно к территории села Бея.

В соответствии с рекомендациями СНиП 02.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главные улицы – 7,0-14,0 м

- улицы в жилой застройке – 6,0-9,0 м.

- пешеходные улицы – 5,0-3,0 м.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

на первую очередь проектирования

- Строительство ближнего обхода с. Бея (подробнее в разделе 5.1.1. «Внешний транспорт»);

- Строительство новых улиц и продолжение ряда существующих в зонах новой жилой и общественно-деловой застройки на юго-западе, востоке и центре города. Особенно важно отметить строительство продолжения ул. Советов до а/д Бея-Бельтирское и организацию, по средством строительства новой улицы, прямой связи между новыми жилыми районами и промышленной зоной на западе села с центральным районом населенного пункта. Новые улицы изначально должны строиться в асфальтовом исполнении. Варианты трассировок новых улиц представлены на прилагаемых графических материалах.

- Строительство автодорожного мостового перехода через р. Бея, в створе ул. Ленина для обеспечения доступа к проектируемым очистным сооружениям и к кратчайшему пешеходному пути до сельского кладбища.

- Обеспечение всех главных улиц села Бея, асфальтовым покрытием на всем протяжении с организацией асфальтированных тротуаров для движения пешеходов.

- Реконструкцию действующих автодорожных мостовых переходов на ул. Павших Партизан, Лесной, Кравченко, Чапаева.

- Строительство двух новых пешеходных мостов через руч. Бол. Кузнецов (в створе пересечения улиц Щетинкина и Суворова с ул. Кравченко) и через руч. __________ в створе ул. Саяногорской.

- Обеспечение въездной зоны и подъезда к плотине на территории д. Дехановка асфальтовым покрытием;

на расчетный срок проектирования:

- Строительство  автодорожного моста через руч. Бея-Кузнецова в юго-западном районе села.

- Строительство пешеходного моста в створе ул. Пушкина через руч. Бея-Кузнецова.

- Благоустройство пешеходного маршрута к кладбищу идущего со стороны ул. Пл. Советов (искусственное освещение, мощение пешеходной дорожки, установка скамеек и мусорных урн);

- Строительство пешеходных прогулочных дорожек вдоль основных водотоков проходящих через жилую застройки с. Бея (мощение пешеходной дорожки, установка скамеек и мусорных урн);

- Обеспечение всех улиц в жилой застройке села Бея, асфальтовым покрытием на всем протяжении с организацией асфальтированных тротуаров для движения пешеходов.

- Обеспечение всей улично-дорожной сети д. Дехановка асфальтовым покрытием;

### 5.1.3. Пассажирский транспорт

Современное состояние

На территории Бейского сельсовета пассажирские перевозки осуществляются по маршрутам пригородного и междугороднего сообщения. Внутрипоселковый общественный пассажирский транспорт отсутствует.

Через территорию с.Бея (с заездом) проходят автобусные маршруты следующих направлении

Таблица 5.1.3-1. Перечень автобусных маршрутов предусматривающие остановку в с. Бея.

| № маршрута | Начальный и конечный пункты | Промежуточные остановочные пункты на территории Бейского района | Количество рейсов (ежедневных / неежедневных) |
| --- | --- | --- | --- |
| 550 | Абакан – Бея | Кирба, Дмитриевка, Новониколаевка, Новотроицкое | 10/4 |
| 654 | Абакан – Бондарево | Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево, Койбалы, Уты, Бея, Буденновка, Табат, Верх. Киндирла, | 1/4 |
| 551 | Абакан – Усть-Киндирла | Шалгинов, Чаптыков, Куйбышево, Койбалы, Уты, Бея, Буденновка, Табат, | 1/0 |
| 557 | Саяногорск – Аскиз | Новокурск, Сабинка, Бея, Буденовка, Табат, Верх. Киндирла, Богдановка, Бондарево, Макетчик | 2/0 |
| 561 | Саяногорск – Абакан | Калы, Сабинка, Бея, Новотроицкое, Кирба | 1/0 |
| Н.д. | Саяногорск – Абаза |  | 1//0 |
| Н.д. | Саяногорск – Бея |  | 3//0 |
| ИТОГО: | 19/8 |

Через д. Дехановка не осуществляется не одного регулярного автобусного маршрута.

Достаточно высокая интенсивность движения междугородних автобусов наблюдается только на маршруте Абакан-Бея-Абакан, что обусловливает наличие маятниковой миграции. С остальными населенными пунктами района и близлежащими крупными населенными пунктами (Саяногорск, Аскиз), село Бея связана маршрутами низкой интенсивности (до трех рейсов в сутки).

В центре с. Бея действует автовокзал.

Развитие сети общественного пассажирского транспорта

Генеральным планом Бейского сельсовета на первую очередь проектирования предлагается организация регулярного автобусного сообщения, связывающего с. Бея с д. Дехановкой на базе маршрутных такси типа «Газель» (до 4 суточных рейсов в летний период, до 2 суточных рейсов в зимний).

На первую очередь проекта, планируется организация регулярного внутрипоселкового общественного автобусного сообщения в границах с. Бея.

Проектом предлагается соединить единым кольцевым маршрутом все основные районы села и создать сеть комфортных остановочных пунктов в количестве 11 единиц, включая остановку при автовокзале (4 действующие, 5 на период первой очереди, 2 на расчетный срок).

Варианты трассировок планируемых автобусных маршрутов и места расположения остановочных пунктов представлены на прилагаемых графических материалах.

Существующий автовокзал целесообразно сохранить на существующей площадке, при условии проведения комплексной реконструкции на период первой очереди.

### 5.1.4. Объекты обслуживания и хранения автотранспорта, придорожный сервис

Современное состояние

В настоящий момент хранение автотранспорта в с. Бея осуществляется на основе парковки автомобилей в нескольких гаражных кооперативах (располагаются в центральной части села, близ зон концентрации многоэтажной застройки), на базе размещения автотранспорта на частных приусадебных земельных участках и на основе использования придомовых квартальных пространств. Парковка на территории д. Дехановка осуществляется на базе частных приусадебных земельных участках.

Обслуживание  индивидуальных средств автомототранспорта осуществляется автозаправочной станцией, расположенной у северо-восточного въезда в с. Бея со стороны Абакана и Саяногорска.

Сервисное обслуживание осуществляется на базе небольших частных предприятий размещающихся в центральной части села.

Развитие и размещение объектов придорожного сервиса, обслуживания и хранения автотранспорта

Для размещения проектного количества автотранспорта проектом принимается следующая система постоянного хранения:

- хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, осуществляется на придомовых участках;

- хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке, осуществляется в существующих гаражных кооперативах (проектом предусматривается сохранение существующих кооперативов), а также на базе новых открытых квартальных парковочных площадок.

- хранение транзитного автотранспорта и автотранспорта временно паркующегося в центральной части села близ территорий общественно-деловой застройки, планируется на основе открытых парковочных площадок, для чего проектом предусмотрены на первую очередь  четыре зоны вдоль ул. Пл. Советов, перекрестка а/д Аскиз-Бея и дороги на д. Дехановка. Кроме того, на первую очередь благоустроенная парковочная зона должна быть организована близ сельского кладбища. Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования. В настоящем проекте размещение крупных автостоянок намечено исходя из необходимости их организации в центральной части села.

Для обслуживания перспективного количества автотранспорта потребуется строительство ряда дополнительных объектов.

Проектом предусматривается, что весь автотранспорт сельсовета будет обслуживаться в с. Бея. С учетом существующей автозаправочной станции проектом на первую очередь резервируется территория (из расчета 0,2 га на одну АЗС) для строительства автозаправочной станции близ  перекрестка а/д Аскиз-Бея и дороги на д. Дехановка.

Близ площадки проектной автозаправочной станции, планируется организация двух зон станций технического обслуживания автомобилей, в том числе рассчитанных на транзитных поток автотранспорта и строительство придорожного мотеля и пунктов общественного питания.

### 5.1.5. Авиационный транспорт

На территории Бейского сельского совета отсутствуют стационарные объекты приема вертолетного и авиатранспорта. Проектом генерального плана на период первой очереди предлагается организация стационарной, вертолетной посадочной площадки круглосуточного типа использования близ южной границ с. Бея в районе перекрестка а/д Аскиз-Бея и дороги на д. Дехановка.

На период расчетного срока проекта на указанной площадке, возможно, организовать посадочную площадку малой авиации, рассчитанную на прием воздушных судов малого класса в дневное время.

## 5.2. Состояние и развитие систем инженерной инфраструктуры

### 5.2.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение территории Бейского сельского поселения осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» «Хакасэнерго».

На территории поселения расположена опорная ПС «Бея» 220/35/10 кВ с трансформаторами 1х25 и 1х20 МВА.

ПС 220 кВ «Бея» расположена в юго-восточной части с. Бея. От нее осуществляется электроснабжение большинства населенных пунктов Бейского района. Процент загрузки трансформаторов составляет соответственно 20% и 45% от их проектной емкости, что говорит о достаточности мощности трансформаторов для обеспечения надежного электроснабжения территории.

Планируемый резерв мощности  ПС «Бея» на конец 2010 года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений составит 7,2 МВА.

Состояние трансформаторов удовлетворительное, необходимо проведение текущих ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

Электроэнергия на ПС 220 кВ «Бея» подается по ЛЭП 220 кВ от ПС 500 кВ «Означенное-500» и далее распределяется по району на напряжении 35 кВ.

Кроме того, по территории Бейского сельского поселения проходит транзитная ЛЭП 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – ПС Новокузнецкая, не участвующая в электроснабжении Бейского сельского поселения.

Электроснабжение с. Бея осуществляется на напряжении 10 кВ по трем фидерам от ПС 220 кВ «Бея».

Общее состояние распределительных сетей – удовлетворительное. Необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельсовета определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 5.2.1-1. Объем электропотребления и максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора.

| Населенные пункты | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Населе-ние | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Населе-ние | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| с. Бея | 5785 | 12,73 | 2,31 | 6190 | 17,02 | 3,10 |
| с. Дехановка | 132 | 0,29 | 0,05 | 136 | 0,37 | 0,07 |
| Всего | 5917 | 13,02 | 2,36 | 6326 | 17,39 | 3,17 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по сельскому поселению в целом на 1 очередь составит 2,36 МВт, на расчетный срок – 3,17 МВт. Годовое электропотребление ЖКС составит 13,02 млн. кВтч и 17,39 млн. кВтч соответственно.

Таблица 5.2.1-2. Суммарная нагрузка потребителей Бейского сельского поселения

|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,36 | 3,17 |
| Промышленность | 3 | 4 |
| Прочие потребители | 0,5 | 0,6 |
| Итого по Бейскому сельскому поселению | 5,86 | 7,77 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности (округленно) | 4,98 | 6,60 |

На территории сельского поселения проектируется строительство ряда трансформаторных подстанций в районах нового жилого и промышленного строительства на территории с. Бея.

Точное количество ТП и  технические параметры должны быть определены на следующих стадиях проектирования.

Основными направлениями развития электросетевого хозяйства Бейского сельского поселения должны стать:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности электроподстанций и высоковольтных линий;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- развитие системообразующей сети Ленэнерго, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии.

### 5.2.2. Теплоснабжение

Существующее положение

На территории Бейского сельского поселения теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных МУП «Комунальщик» и ведомственных котельных.

Таблица 5.2.2-1. Перечень котельных

| Котельные | Тепловая мощность, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,9 | 3 |
| Котельная №2 (М/О) | 3,2 | 4 |
| Котельная №3 (М/О) | 1,3 | 2 |
| Котельная №4 (М/О) | 11,94 | 10 |
| Котельная №6 (М/О) | 7,94 | 6 |
| Котельная №7 | 0,35 | 1 |
| Котельная №8 (М/О) | 1,3 | 2 |

Котельные работают на каменном угле из Восточно-Бейского разреза, расположенного в 40 км от с. Бея.

Оборудование котельных находится в изношенном состоянии и требует замены. Система большого числа котельных на небольшой площади в центре населенного пункта негативно сказывается на состоянии атмосферного воздуха.

Проектные предложения

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением всю капитальную жилую и общественную застройку на территории с Бея.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -41оС (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м² общей площади):

Таблица 5.2.2-2. Укрупненный показатель максимального теплового потока

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 226 | 142 | 97 |
| Новая | 188 | 110 | 96 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Бейского сельского поселения приведена в таблице

Таблица 5.2.2-3. Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора

| Название планировочного района | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/час | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/час | Тепловая нагрузка всей застройки, Гкал/час | Тепловая нагрузка капитальной застройки, Гкал/час |
| с. Бея | 33,03 | 16,14 | 42,50 | 19,53 |

Нагрузка капитальной застройки жилищно-коммунального сектора на 1 очередь составит около 16,14 Гкал/час, на расчетный срок – 19,53 Гкал/час.

Для обеспечения теплом всей капитальной застройки на территории с. Бея потребуются следующие мероприятия:

- Строительство новой единой котельной установленной мощностью 20 Гкал/час на первую очередь;

- Закрытие котельных № 1,2,3,4,6,7 и перевод потребителей на новую единую котельную;

- Реконструкция котельной №8 с заменой устаревшего оборудования;

- Прокладка магистральной тепловой сети в центральной части села по ул. Площадь Советов с максимальным использованием  существующих тепловых сетей.

### 5.2.3. Газоснабжение

Газоснабжение Бейского сельсовета в настоящее время осуществляется сжиженным газом. Расход сжиженного газа для населения от индивидуальных баллонных установок по состоянию на начало 2009 года был установлен в размере 6,8 кг на 1 человека в месяц. Сжиженный газ поставляется с Ачинского НПЗ.

Газоснабжение территории Бейского сельсовета природным газом не планируется. Строительство общественных газо-баллонных установок также не планируется. Газоснабжение сжиженным газом рекомендуется использовать только для нужд пищеприготовления.

На территории села Бея расположен газораздаточный участок в центре села. В соответствии с требованиями пожарной безопасности проектом предлагается вынос газораздаточного участка в коммунально-складскую зону, расположенную в западной  части села.

### 5.2.4. Водоснабжение

Существующее положение

Село Бея

На территории села Бея работает централизованная система водоснабжения с организацией подачи воды в дома, которая охватывает не всю территорию села. Централизованным водоснабжением обеспечено 7 % всего жилищного фонда села.

Источники водоснабжения

В настоящее время водоснабжение жителей села Бея осуществляется за счет использования подземных вод. Подъем подземных вод осуществляется двумя водозаборными сооружениями:

№1 расположен на улице Картавцева,

№2 – на улице Саяногорская.

Техническое состояние водозабора № 1 не соответствует нормативным требованиям.

Техническое состояние водозабора № 2 не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

На территории села действуют две ведомственные скважины, совмещенные с водонапорными башнями: в СПТ-15 и РЭС.

Система водоснабжения. На территории села действуют две самостоятельные системы водоснабжения, не связанные друг с другом. Протяженность водопроводной сети составляет 8,2 км. Материал труб – чугун, диаметр – 100 мм. Процент износа водопроводных труб составляет 30%.

Водоподготовка не осуществляется. Качество поднимаемой воды не соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Лабораторные исследования проводятся не регулярно. Необходима организация стационарной лаборатории для проведения плановых исследований воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов содержатся не надлежащим образом. Необходима подготовка проектной документации на обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 5.2.4-1. Сведения о водопотреблении села Бея.

|  | Расход воды |
| --- | --- |
|  | за год, тыс.м³/год | в среднем за сутки, м³/сут |
| Население | 61,2 | 168 |
| Бюджетные организации | 14,9 | 41 |
| Прочие потребители | 1,2 | 3 |
| потери при транспортировке | 8,5 | 23 |
|  |  | 235 |

Первоочередные мероприятия по строительству водопроводных сетей холодного водоснабжения:

- ТК ул.Пл.Советов до котельной №6 “ЦРБ”( 500 м),

- от ТК по ул.Пл.Советов до ТК дом №108 ул.Октябрьская, протяженность 200 м, дополнительно устройство холодного водоснабжения к домам №108, 101 ул.Октябрьская с.Бея,

- пер.Коммунальный, протяженность 600 м,

- от ТК дома №78 и 76 по ул.Щетинкина с.Бея до котельной №2 “Исполком”, протяженность 250 м,

- от д/с “Ромашка” по ул.Чапаева с.Бея, протяженность 600 м.

деревня Дехановка

Водоснабжение жителей деревни производится децентрализованно.

На территории деревни работают скважины глубиной 30-40 м. Сведения о производительности скважин, качестве воды, возможности дальнейшего использования отсутствуют.

Водопроводная сеть на территории деревни отсутствует. Водоподготовка не осуществляется. Сведения об объемах водопотребления деревни Дехановка отсутствуют.

Проектные предложения

Целью работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является 100% обеспечение жителей водой питьевого качества.

Предприятие, предоставляющее услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

- круглосуточная подача воды,

- нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ,

- подача воды в оптимальных объемах.

Источники водоснабжения

Реки, на которых возможно устройство речных водозаборов, на территории сельсовета отсутствуют. Таким образом, в сельсовете отсутствует возможность организации водоснабжения за счет использования поверхностных вод.

Ресурсы подземных вод на территории сельсовета не изучены, водозаборные скважины работают на неутвержденных запасах и, следовательно, запасы питьевых подземных вод требуется утвердить на настоящий момент. Подробнее этот вопрос освещен в разделе «Подземные воды».

Организация водоснабжения населенных пунктов предлагается от подземных источников водоснабжения. Для обеспечения жителей сельсовета качественной питьевой водой необходимо проведение гидрогеологических изысканий для возможности организации водозабора подземных вод на территории вне жилой застройки с организацией зон санитарной охраны. Существующие скважины могут работать до ввода в эксплуатацию нового водозабора.

Для организации водозабора, расположенного вне жилой застройки, для возможности  организации зон санитарной охраны в проекте предлагается участок, расположенный к северо-востоку от села Бея, на правом берегу реки Бея Катаморская. Для организации централизованного водоснабжения села Бея предлагается эксплуатация водоносного среднедевонского терригенно-карбонатного комплекса.

Водоподготовка

Для обеспечения жителей сельсовета водой, соответствующей по качеству нормативным требованиям необходимо строительство станций водоподготовки в селе Бея и деревни Дехановка. Необходимость строительства станций водоподготовки рекомендуется уточнить после проведения гидрогеологических работ и определения качественных характеристик поднятой воды. Состав и сооружения станции необходимо разработать отдельным проектом, который должен быть выполнен специализированной организацией. В состав сооружений как минимум должны входить сооружения по обеззараживанию и обезжелезиванию свежей воды.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района принято согласно СНиП 2.04.02-84* таблица 1.

Таблица 5.2.4-2. Нормы водопотребления

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Многоквартирная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 240 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 50 | 230 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 50 | 160 |

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расходы воды на производственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы общественных предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2.

Таблица 5.2.4-3. Прогноз объемов водоснабжения села Бея

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Многоквартирная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1300 | 1950 | 230 | 240 | 299,0 | 358,8 | 468,0 | 561,6 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 310 | 605 | 50 | 230 | 15,5 | 18,6 | 139,2 | 167,0 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 4175 | 3635 | 50 | 160 | 208,8 | 250,5 | 581,6 | 697,9 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  |  | 75,5 |  | 145,7 |
| ИТОГО | 5785 | 6190 |  |  |  | 703,4 |  | 1572,2 |

Таблица 5.2.4-4. Прогноз объемов водоснабжения деревни Дехановка

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Индивидуальная жилая застройка | 132 | 136 | 50 | 50 | 6,6 | 7,9 | 6,8 | 8,2 |
| ИТОГО | 132 | 136 | 50 | 50 | 6,6 | 7,9 | 6,8 | 8,2 |

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* Таблица 5.

Таблица 5.2.4-5. Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/ ч | м³/сут |
| Село Бея |
| На первую очередь | 15 | 1 | 3 | 54 | 162 |
| На расчетный срок | 15 | 1 | 3 | 54 | 162 |
| Деревня Дехановка |
| На первую очередь | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| На расчетный срок | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории. Для села Бея потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий  принято согласно СНиП 2.04.02-84* примечание 1 к таблице 2.

Таблица 5.2.4-6. Объем воды на полив усовершенствованных покрытий села Бея

| Население, чел. | Норма л/сут | Расход воды, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 5785 | 6190 | 50 | 289,25 | 309,5 |

Прогноз водоснабжения предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения.

Присутствие на территории села источника поверхностной воды с ограниченным объемом водоотбора позволяет сделать вывод о невозможности размещения водоемких предприятий.

Производительность новых водозаборных сооружений необходимо производить с учетом объема воды на собственные нужды станции водоподготовки (объема промывных вод).

Таблица 5.2.4-7. Сводная таблица водопотребления села Бея, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 703,4 | 1572,2 |
| 2 | Полив территории | 289,2 | 309,5 |
| 3 | Пожаротушение | 162,0 | 162,0 |
| Итого | 1154,6 | 2043,7 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Существующий подземный водозабор | 235 | 0 |
| 2 | Новый подземный водозабор | 720 | 1910 |
| 3 | Река Бея Катаморская | 290 | 310 |
| Итого | 1245 | 2220 |
| В том числе подземные | 955 | 1910 |
| поверхностные | 290 | 310 |

Таблица 5.2.4-8. Сводная таблица водопотребления деревни Дехановка, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 7,9 | 8,2 |
| 3 | Пожаротушение | 54 | 54 |
| Итого | 61,9 | 62,2 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Подземный водозабор | 8,7 | 9,0 |
| 2 | Пожарный водоем | 54 | 54 |
| Итого | 62,7 | 63,0 |
| В том числе подземные | 8,7 | 9,0 |
| поверхностные | 54 | 54 |

Схема водоснабжения села Бея

На территории села Бея предлагается строительство централизованной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать водой всех жителей села с подачей воды непосредственно в дома. Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для подбора диаметров водопроводных сетей, характеристик насосного оборудования и объемов резервуаров чистой воды необходимо разработать проект «Схема водоснабжения села Бея» с проведением гидравлического расчета сети.

Существующие водопроводные сети частично сохраняются, частично предлагаются к замене на трубы из современных коррозионностойких материалов.

Станция водоподготовки и резервуар чистой воды предлагаются к размещению на территории водозаборных сооружений. Объём ёмкости резервуара должен соответствовать объёму трёхдневного водопотребления села. Конкретизация объёма ёмкость должна быть рассчитана на следующих стадиях проектирования. Существующие водонапорные башни сохраняются для поддержания напора в водопроводной сети.

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения села принимается однозонной. На первую очередь предлагается обеспечить системой водоснабжения только центральную часть села Бея. Это связано с ограничением приема сточных вод на новые канализационные очистные сооружения.

Полив и мойку усовершенствованных покрытий улиц рекомендуется осуществлять автотранспортом, который планируется заправлять речной водой.

На водопроводной сети необходимо установка пожарных гидрантов на всей территории села. Подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе ИТМ ГО ЧС.

Система технического водоснабжения

противопожарное водоснабжение

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в резервуаре чистой воды на территории водозаборных сооружений.

полив территории

Полив территории должен производиться исключительно речной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории села возможно осуществлять только при помощи автотранспорта. С этой целью должна быть предусмотрена заправка поливомоечных автомобилей из рек.

Схема водоснабжения деревни Дехановка

На территории деревни предлагается строительство децентрализованной системы водоснабжения. Водоотбор жителями деревни предлагается осуществлять непосредственно  от водозаборных сооружений.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоочистную установку и водонапорную башню предлагается к размещению на территории водозаборных сооружений. Объём ёмкости резервуара должен соответствовать объёму трёхдневного водопотребления деревни.

Система технического водоснабжения

противопожарное водоснабжение

Хранение противопожарного запаса воды предлагается осуществлять в противопожарном водоеме.

### 5.2.5. Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время сточные воды канализованной части жилой застройки, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают в отстойники, представляющие собой копани-отстойники в естественных условиях. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Бея-Катаморская. Централизованным водоотведением обеспечено 13,6 % всего жилищного фонда.

На территории села работает общесплавная система самотечных подземных канализационных коллекторов протяженностью 2,5 км. По системе коллекторов осуществляется транспортировка бытовых, промышленных и поверхностных стоков.

Сети водоотведения выполнены самотечными коллекторами из чугуна, средний диаметр канализационных труб составляет 150 мм, на канализационных сетях расположено 62 смотровых колодца.

Таблица 5.2.5-1.Сведения о водоотведении села Бея.

|  | Объем стоков |
| --- | --- |
|  | за год, тыс.м³/год | в среднем за сутки, м³/сут |
| Население | 48 | 132 |
| Бюджетные организации | 14,9 | 41 |
| Прочие потребители | 1,1 | 3 |
|  | 64 | 175 |

Проектные предложения

Проектные предложения по водоотведению разработаны на основании расчетов численности населения в условиях экономического развития сельсовета.

Основные направления развития систем водоотведения

- прекращение сброса неочищенных сточных вод,

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

- строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии.

Схемы водоотведения

Проектом предлагается сохранение сложившейся централизованной системы отвода бытовых сточных вод от существующей жилой застройки села Бея с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов в строящихся и не канализованных районах. Система водоотведения предлагается раздельная в связи со строительством очистных сооружений биологической очистки. Для удаления поверхностных вод предлагается строительство ливневой канализационной сети с локальными очистными сооружениями (подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе «Инженерная подготовка территории»).

На следующих стадиях проектирования следует разработать проект системы водоотведения села Бея с проведением гидравлического расчета раздельной канализационной сети.

Сброс очищенных сточных вод в селе Бея  предлагается осуществлять в овраг и далее в реку Бея Катаморская.

Для деревни Дехановка предлагается вывоз сточных вод на очистные сооружения села Бея.

При проектировании систем водоотведения промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуск очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

Нормы водоотведения

В настоящем проекте расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 5.2.5-2.Нормы водоотведения.

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Многоквартирная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 240 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 25 | 230 |
| Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 25 | 160 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица 5.2.5-3. Прогноз объемов водоотведения населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен. населе- ния, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем воды, м³/сут | Числен. населе- ния, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем воды, м³/сут |
| Село Бея |
|  | Многоквартирная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1300 | 230 | 358,8 | 1950 | 240 | 561,6 |
|  | Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 310 | 25 | 9,3 | 605 | 25 | 167,0 |
|  | Индивидуальная застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 4175 | 25 | 125,3 | 3635 | 160 | 697,9 |
|  | Предприятия местного значения |  |  | 55,2 |  |  | 109,3 |
|  | Итого | 5785 |  | 548,6 | 6190 |  | 1535,8 |
| Деревня Дехановка |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 132 | 25 | 3,8 | 136 | 25 | 3,9 |
|  | Итого | 132 | 25 | 3,8 | 136 | 25 | 3,9 |

Очистные сооружения

Для решения проблемы сброса от села Бея недостаточно очищенных сточных вод в водный объект разработан проект строительства очистных сооружений. Состав проектируемых очистных сооружений производительностью 300 м³/сут:

- резервуар-усреднитель, оборудованный сороудерживающей решеткой и аэратором-мешалкой,

- блок механической очистки, состоящий из мелопрозорной решетки и песколовки,

- блок биологической очистки, состоящий из первичного вертикального отстойника, аэротенков, вторичного вертикального отстойника,

- фильтр доочистки,

- сооружения по обработке осадка.

Проектируемый объект будет располагаться за пределами водоохранной зоны реки Бея Катаморская.

Для обеззараживания очищенных сточных вод рекомендуется строительство ультрафиолетовой установки.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории села, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

На первую очередь предлагается расширение очистных сооружений до 550 м³/сут на той же площадке с изменением проекта очистных сооружений.

На расчетный срок предлагается строительство новых очистных сооружений производительностью 1000 м³/сут, расположенных к северу от села Бея с выпуском в реку Бея Катаморская.

Схема водоотведения села Бея

В проекте проектирования предусматривается централизованная система водоотведения бытовых сточных вод. В проекте предлагается охват всей территории села системой водоотведения с приемом сточных вод непосредственно из зданий.

Отведение ливневых сточных вод предполагается осуществлять по отдельной системе ливневой канализации. Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе  «Инженерная подготовка территории».

Централизованная система канализации селитебных и производственных зон предусматривается для всей общественной и многоквартирной жилой застройки села, а также для индивидуальной застройки расположенной в границах водоохраной зоны.

Для усадебной застройки вне границ водоохраной зоны обеспечивается возможность подключения к системе централизованной канализации.

Для подбора характеристик канализационных коллекторов и насосного оборудования необходимо разработать проект «Схема водоотведения села Бея», которая должна быть выполнена специализированной организацией.

На первую очередь предлагается строительство системы водоотведения только в центральной части села с подключением исключительно общественной и многоквартирной жилой застройки. Остальная жилая застройка села должна быть обеспечена септиками-накопителями для вывоза сточных вод автотранспортом на очистные сооружения.

Схема водоотведения деревни Дехановка

Для деревни Дехановка удаление бытовых сточных вод предлагается по двум вариантам:

- Вывоз сточных вод на очистные сооружения села Бея (расстояние между населенными пунктами составляет 7 км).

- Установка очистной установки малой производительности заводского изготовления.

### 5.2.6. Связь

Телефонизация

Основным оператором проводной связи в Бейском сельском  поселении является филиалом «Сибирь» ОАО «Ростелеком».

Связь Бейского сельсвета построена на использовании симметричных медных кабелей. Уплотненные цифровыми системами передачи данных, системы связи образовывают несколько  транспортных  колец. Оптоволоконные линии, являющиеся частью транспортной сети связи, проложены вдоль дорог и по линиям электропередач.

К сожалению, данные линии связи наряду с невысокой надежностью, обладают низкой пропускной способностью.

С целью повышения уровня цифровизации сетей электросвязи ведется строительство волоконно-оптических линий связи. Строительство сетей ВОЛС позволяет уже в настоящее время использовать все возможности мультисервисных сетей общего доступа (такие как передача голоса, видео, данных, постоянный доступ к Интернет по выделенным цифровым каналам связи).

Перспектива развития

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Коэффициент семейности принимается равным 2,7 человека.

Результаты расчетов, с учетом указанных нормативов, приведены в таблице.

Таблица 5.2.6-1. Количество телефонных номеров

| Наименование населенного пункта | Количество номеров необходимых на 1 очередь | Количество номеров необходимых на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| с. Бея | 2577 | 2757 |
| с. Дехановка | 59 | 61 |
| Всего | 2636 | 2818 |

Однако с учетом множества мелких операторов фиксированной связи, а так же с учетом того, что множество абонентов, переходит со стационарных телефонов на сотовую подвижную связь, в увеличении номерной емкости нет необходимости.

На первую очередь проектом рекомендуемся модернизация АТС и переход с аналогового оборудования на цифровое. Что в свою очередь позволит без дальнейших существенных затрат увеличивать номерную емкость в зависимости от потребностей.

Перспектива развития междугородних сетей связи связанна с полным переходом на волоконно-оптическую связь. Являясь боле надежной, емкой и в перспективе масштабируемой (существует возможность не меняя оптические кабеля, а заменяя оконечные устройств уплотнения повышать пропускную возможность систем в несколько раз-DWDM) системы ВОЛС обеспечат быстрое развитие телекоммуникаций.

Кроме того, использование ВОЛС позволяет наиболее эффективно использовать возможности цифровых АТС.

Поэтому на первую очередь развития необходимо запланировать перевод всех существующих междугородних систем связи на оптоволокно. Кроме того, после данной замены окажется в действии сразу двух транспортных колец связи, что соответственно увеличит надежность передачи данных.

В перспективе развития местной телефонной сети планируется применять оптические линии связи на технологиях PON (оптические сети с пассивным распределением)  и GPON. Данные технологии  позволяют создать достаточно дешевые, гибкие, масштабируемые решения для большого числа абонентов. С последующим расширением услуг, вплоть до возможности  подачи оптического волокна в каждый дом (FTTH).

Развитие сетей связи общего пользования (ССОП), включая и телефонные сети, в настоящее время происходит в соответствие с теорией конвергенции сетей связи с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. При этом модернизация ССОП может осуществляться как традиционным путём, так и на основе концепции NGN – сетей связи следующего поколения.

Возможны следующие варианты модернизации ССОП:

- традиционный – установка цифровых систем коммутации каналов для подключения абонентов к телефонной ССОП и использование xDSL – технологий или технологий радиодоступа для подключения к сетям передачи данных с коммутацией пакетов;

- по технологии NGN - с установкой оборудования гибкого коммутатора, шлюзов доступа, транзитных и сигнальных шлюзов.

- комбинированный путь.

Основным направлением развития сетей связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

Проводное вещание согласно "Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации",  полностью переведено на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг. А так же обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций. Единственным камнем преткновения является цена приемников (в пределах 500 рублей) , которая является достаточно высокой для жителей сел. Данная проблема должна решаться дотациями, на покупку приемников, из областного бюджета.

Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Республике Хакасия является Филиал "РТРС" - РТПЦ Республики Хакасия. Основной целью и задачей филиала является обеспечение населения Республики Хакасия качественным телевизионным и радиовещанием.

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в России в 2009-2015 г.г» вся территория Республики Хакасия в 2010 г. была переведена на цифровое вещание. Программа направлена, прежде всего, на обеспечение  всех жителей страны пакетом общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов, с первоочередным развитием цифрового телерадиовещания в малых и средних городах и населенных пунктах.

В этот перечень включены телеканалы: «Культура», «Спорт», «Первый канал», «Петербург - 5 канал», Российский информационный канал (РИК), «Российское телевидение», «Телекомпания НТВ», детско-юношеский телевизионный канал, а также радиоканалы: «Вести FM», «Маяк» и «Радио России».

Для обеспечения доставки сигнала применяются наземные и спутниковые каналы магистральной связи. Оборудование сети цифрового вещания и ее топология обеспечивают оперативное переключение маршрута доставки на резервный канал в случае возникновения неисправности оборудования или транспортной инфраструктуры.

Централизованное управление позволяет осуществлять как мониторинг текущего статуса, так и оперативное перераспределение ресурсов сети. При возникновении аварийных ситуаций данная система, автоматически или в ручном режиме, предложит  альтернативные маршруты доставки из числа оперативно доступных.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории сельсовета оказывает Бейский районный узел связи.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получения корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги» и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению республики.

Сотовая связь

На территории Бейского сельсовета услуги сотовой связи предоставляют  четыре основные компании: Енисейтелеком, МТС, Мегафон, Билайн. Общее количество абонентов в республике Хакасия значительно превышает количество абонентов фиксированных телефонов.

За счет невысокой стоимости сотовых телефонов и низким тарифам, практически любой житель Бейского сельсовета, имеет возможность получать мобильную и качественную связь практически на всей территории Бейского района.

Основные сотовые операторы обеспечивают зоной покрытия практически всю территорию поселения.

Перспектива развития сотовой связи в регионе связанна с выравниванием и оптимизацией зон покрытия сотовой связью.

.

## 5.3. Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Анализ современного состояния территории села выявил, что наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки являются следующие:

- Неорганизованный поверхностный сток и отсутствие очистки ливневых и талых вод является недопустимым.

- Высокое положение грунтовых вод, заболачивание в понижениях рельефа, наличие торфа мощностью до 4 м в северо-восточной части села Бея.

- Большая степень нарушенности и как следствие загрязненности гидросистемы.

Проектные решения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природными условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод

2. Расчистка и дноуглубление водотоков

3. Осушение территории.

Организация и очистка поверхностного стока

Проектом предусматривается водоотвод с территории многоквартирной и общественной застройки, а также промышленных и коммунально-складских зон организовать сетью закрытых водостоков. Плановое расположение их принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне более 0,005 – 300м, при продольном уклоне менее 0,005 – 150м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 2,9 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. В качестве открытых водостоков приняты канавы трапецеидального сечения. Ширина канав по дну – 0,5 м, глубина 0,6-1,0м. Заложение дернованных откосов 1:2. На участках территории с уклонами более 0,03 в зоне индивидуальной застройки во избежание размыва предусматриваются бетонные лотки прямоугольного сечения. Размеры лотков в среднем будут составлять 0,6(0,4 м.

Отвод поверхностного стока предусматривается самотеком. Для оптимизации количества очистных сооружений предлагается строительство шести дюкеров и для индивидуальной застройки по улицам Павших Партизан, Ленина и Щетинкина закрытых водостоков.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, перед сбросом в водоемы наиболее загрязненная часть поверхностного стока очищается.

Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют на очистку.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, очистные сооружения, производящие очистку поверхностного стока с центральной части села Бея, проектируются в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания количества нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 95%.

Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры).

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарной охраны (ЗСО) от очистных сооружений дождевой канализации до жилой застройки составляет 100 м.

Проектом для очистки поверхностного стока предлагается строительство закрытых очистных сооружений блочной конструкции. Установки и станции очистки такого типа имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», ООО НПФ «Экосервис», НПП «Полихим», НИЦ «Потенциал-2», НПФ «Экотранс», фирма «OyLabkoAb” (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки.

В случае строительства закрытых очистных сооружений, ЗСО от очистных сооружений дождевой канализации до жилой застройки будет составлять не менее 50м.

Всего проектом предусматривается устройство пяти очистных сооружений дождевой канализации. Они планируются к размещению:

- На левом берегу реки Бея Катаморская в створе улицы Павших Партизан.

- На левом берегу реки Дехановка в створе улицы Павших Партизан.

- На левом берегу реки Бея Катаморская в створе улицы площадь Советов.

- На правом берегу реки Бея Кузнецова в створе улицы Чапаева.

- На левом берегу реки Бея Катаморская в створе улицы Матросова.

Для всех перечисленных площадок присутствует возможность организации санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Местоположение очистных сооружений показано на «Схеме размещения объектов инженерной подготовки территории».

Расчистка и дноуглубление водоемов

Водотоки и водоемы села Бея объединены в сложную гидросистему. Сток данной гидросистемы во многом определяется состоянием реки Бея Катаморская.

Одним из важнейших мероприятий является максимальное сохранение естественных условий бассейна рек Бея Катаморская, Дехановка и Бея Кузнецова. Для этого предусматривается – залесение территории, устройство достаточного количества водопропусков через техногенные преграды, регулярное наблюдение и мониторинг режима озера, расчистка озера. Следует отметить, что расчистка и дноуглубление вышеуказанных рек должны проводиться только после детальных исследований и проектных работ для предотвращения обмеления рек.

Также основным из мероприятий по восстановлению гидросистемы села Бея является реконструкция гидротехнических сооружений этой гидросистемы, в первую очередь шлюзов-регуляторов.

Проектом предусматривается осуществление мероприятий по восстановлению гидросистемы комплексно, при этом важен фактор одновременности проведения мероприятий для получения максимального эффекта.

Осушение территории

В западной части села для предотвращения подтопления проектной застройки предусматривается строительство дамбы на реке Бея Кузнецова. Для проектируемой застройки проектом предусматривается устройство на данной территории постоянно действующего дренажа (по конструкции – местный и систематический дренаж).

Планируемые сети и сооружения системы дождевой канализации и мероприятия по инженерной подготовке показаны на «Схеме размещения объектов инженерной подготовки территории».

## 5.4. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха населенных мест

Мероприятия по охране атмосферного воздуха населенных мест на территории Бейского сельсовета рекомендуются в соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», иными нормативно-правовыми документами.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха населенных мест:

- Отделение жилых зон от производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду, санитарно-защитными зонами и санитарными разрывами в соответствии с действующим законодательством. См. подраздел «Мероприятия по организации санитарно-защитных зон» - на первую очередь;

- Запрет на сжигание отходов и мусора на территории жилых зон, предприятий, на свалках – на первую очередь.

Охрана поверхностных вод

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод рекомендуются в соответствии с Водным кодексом РФ, СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», иными нормативно-правовыми документами.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения:

- Организация стационарного поста мониторинга качества вод в реке Бея ниже по течению на расстоянии 500 м ниже по течению от точки сброса сточных вод строящихся канализационных очистных сооружений села Бея – на первую очередь;

- Строительство канализационных очистных сооружений для села Бея с обеспечением качества очистки сточных вод до уровня нормативов для рыбохозяйственных водоемов (см. раздел «Водоотведение»);

- Соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов – на первую очередь.

Охрана подземных вод

Проектом генерального плана села Бея предлагаются следующие мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- Ликвидация несанкционированной свалки к востоку от села Бея с рекультивацией территории – на первую очередь;

- Очистка площадки временного хранения отходов (с их перемещением на проектируемый районный полигон ТБО) с рекультивацией  территории – на первую очередь;

- Организация поста мониторинга качества подземных вод вблизи проектируемого полигона ТБО к северо-западу от села Бея - на первую очередь;

- Канализование индивидуального жилого фонда с предотвращением загрязнения почв и подземных вод фекалиями – на первую очередь и расчетный срок (см. раздел «Водоотведение»).

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

- необоснованное использование подземных вод питьевого качества для иных нужд;

- использование различного рода неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а углублений для сброса сточных вод и шламов, образующихся в процессе бурения;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных; ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

На территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения следует выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других объектов (устройство канализации, гидроизолированных выгребов, отвод поверхностных вод и др.) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Сбор твердых бытовых отходов

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в процессе санитарной очистки территории, объектами которой являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков и иных мест общественного пользования, мест отдыха. Размещение отходов осуществляется  на площадку временного хранения отходов, расположенную к западу от села. Ранее использовавшаяся свалка, расположенная к востоку от села, в настоящее время закрыта.

Сведения об учете твердых бытовых отходов отсутствуют. Исходя из расчетов Минрегиона Республики Хакасия, в среднем на 1 жителя Бейского района образуется немногим более 400 кг (2 м³) твердых бытовых отходов в год. Исходя из указанного норматива, ежегодно в селе Бея образуется порядка 2 тонн (11 тыс. м³) твердых бытовых отходов, которые вывозятся на площадку временного хранения отходов. Указанный объем ТБО включает отходы как населения, так и отходы предприятий и организаций.  Норматив накопления твердых бытовых отходов от населения составляет 1,1 м³ на человека в год (в соответствии с Постановлением Администрации МО Бейский район от 22.11.2005 N 878 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг»).

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, при накоплении отходов в жилых зонах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Принимая во внимание минимальные радиусы доступности до жилых домов и учреждений, целесообразна организация контейнерных площадок вблизи многоквартирных жилых домов и социальных учреждений.

Сбор твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов рекомендуется осуществлять непосредственно от домовладений по графику с периодичностью один раз в 1-3 дня.

Предприятия должны заключать индивидуальные договоры на вывоз твердых бытовых отходов с лицензированной специализированной организацией.

Захоронение твердых бытовых отходов

Захоронение твердых бытовых отходов, образующихся на территории села Бея, планируется осуществлять на районном полигоне ТБО, который проектируется на первую очередь к северо-западу от границ села. Загрязненные отходами территории несанкционированной свалки и площадки для временного хранения отходов подлежат очистке и рекультивации на первую очередь. Строительство районного полигона ТБО, рекультивация загрязненных территорий могут быть реализованы в рамках республиканской целевой программы «Экологическая безопасность Республики Хакасия (2011-2013)».

Мероприятия по организации раздельного сбора утилизируемых отходов

При наличии устойчивого спроса со стороны откормочных хозяйств, в селе Бея рекомендуется организация раздельного сбора пищевых отходов. Сбор и использование пищевых отходов организуются в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота». Для сбора пищевых отходов на контейнерных площадках могут быть установлены специально промаркированные контейнеры с закрывающейся крышкой. Пищевые отходы подлежат ежедневному вывозу.

Для раздельного сбора макулатуры, стеклотары, пластика могут быть организованы специальные пункты сбора при объектах торговли. Для сбора металлолома могут быть организованы специализированные пункты сбора, которые допускается размещать в производственных зонах.

Мероприятия по обращению с опасными отходами

Отходы 1-3 классов опасности не допускается утилизировать совместно с остальными твердыми бытовыми отходами. К таким отходам относятся ртутные люминесцентные лампы, химические удобрения и ядохимикаты, аккумуляторы, батарейки, отработанные масла, отработанные покрышки и ряд других отходов, образующихся при ремонте автомобилей.

Сбор, вывоз и утилизация опасных отходов должны осуществляться специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию. Утилизация опасных отходов должна осуществляться за пределами Бейского района в связи с отсутствием на его территории необходимых для этого предприятий и сооружений.

В селе Бея должен быть организован пункт приема отработанных ртутных люминесцентных ламп (1 класс опасности) от населения и организаций.

Пункты приема опасных отходов, образующихся при ремонте автомобилей, должны быть организованы при станциях технического обслуживания.

Утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99.

Мероприятия по организации санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы на территории села Бея подлежат организации в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предприятия, имеющие разработанные и согласованные в установленном порядке проекты организации санитарно-защитных зон, на территории села отсутствуют.

Нормативные санитарно-защитные зоны подлежат организации от следующих предприятий и объектов (см. Таблицу):

Таблица 5.4-1. Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов на территории села Бея

| Наименование объекта | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1 | 1000 м |
| Скотомогильник | 1 | 1000 м |
| Кирпичный завод | 3 | 300 м |
| Гаражи и ремонтная база ДРСУ | 3 | 300 м |
| Газовый участок | 4 | 100 м |
| Лесопильные производства | 4 | 100 м |
| Мукомольные производства | 4 | 100 м |
| Цех по производству удобрений | 4 | 100 м |
| Автобаза | 4 | 100 м |
| Автотрактородром | 4 | 100 м |
| Стадион | 4 | 100 м |
| Ветлечебница | 4 | 100 м |
| АЗС | 4 | 100 м |
| Рынок | 5 | 50 м |
| Автостанция | 5 | 50 м |
| Мелкие складские помещения, производственные мастерские | 5 | 50 м |
| Станции техобслуживания автомобилей | 5 | 50 м |
| Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов | 5 | 50 м |
| Склады зерна | 5 | 50 м |
| Штрафстоянка | 5 | 50 м |
| Хлебопекарни | 5 | 50 м |
| Сельское кладбище | 5 | 50 м |
| Котельные |  | 50 м |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитной зоне не допускается размещение следующих объектов:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- садоводческие товарищества и коттеджная застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятия;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей.

В санитарно-защитной зоне допускается размещение следующих объектов:

- промышленные объекты, а также их здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, связанные с обслуживанием данного промышленного объекта;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- гостиницы;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарное депо;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей;

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- питомники растений для озеленения промплощадки объекта и СЗЗ.

Оценка воздействия объектов капитального строительства местного значения на окружающую среду

Проектными решениями генерального плана села Бея предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду:

- Строительство районного полигона ТБО к северо-западу от села Бея. Размер санитарно-защитной зоны составит 1000 м.

- Строительство канализационных очистных сооружений села Бея. Размер санитарно-защитных зон, определенный на основании таблицы 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составит 200 м.

- Развитие коммунально-складских и производственных зон в селе Бея с размещением объектов 4-5 классов опасности, имеющих санитарно-защитную зону 50-100 м.

Развитие животноводства на существующих сельскохозяйственных фермах потребует увеличения санитарно-защитных зон от них: до 100 м при поголовье животных от 50 до 100, до 300 м при поголовье крупного рогатого скота от 100 до 1200, свиней – до 4000.

Территории сопредельных муниципальных образований зонами негативного влияния объектов капитального строительства местного значения, планируемыми к размещению на территории села Бея, не затрагиваются.

## 5.5. Факторы риска ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Территория Бейского сельсовета входит в Алтае-Саянскую сейсмоактивную зону. Последнее крупное землетрясение в пределах зоны   произошло 27 сентября 2003 г в Кош-Агачском районе Алтая (магнитуда 7,5 сейсмический эффект 9-10 баллов).  Известно катастрофическое землетрясения, происшедшее в Монгольском Алтае в 1905г: его магнитуда 8,4, сейсмический эффект достигал 11-12 баллов.

По данным сейсмического районирования территория Бейского сельсовета расположена в зоне опасности 8-9 бальных землетрясений. (Карты ОСР-97) и является весьма опасным природным процессом согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». Большое влияние на интенсивность землетрясений оказывают местные инженерно-геологические условия. Условия строительства  сооружений в сейсмически активных районах регламентируются особыми нормами и правилами (СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах).

Мониторинг сейсмической обстановки в районе Бейского сельского поселения осуществляет сейсмостанция «Табат», расположена в Бейском районе в с.Табат и принадлежит Красноярскому НИИ геологии и минерального сырья.

За последние 50 лет землетрясений силой более 2-3 баллов в Бейском сельском поселении не отмечалось.

Опасные гидрологические явления и процессы

Подтопления территории паводковыми водами и речная эрозия

Село Бея подвержено действию подтопления. Средняя общая продолжительность весеннего половодья составляет 2,5 - 3 месяца, средний срок окончания - первая половина июня. Половодье обычно проходит в период таяния снега в степной зоне (третья декада марта – первая декада апреля).

Кроме того, территория Бейского сельского поселения подвержена летне-осенними паводками, которые формируются затяжными дождями и дождями ливневого характера, расход воды и соответственно уровни воды на некоторых реках в этот период бывают выше, чем весной.

Данный процесс является умеренно опасным на территории Бейского сельского поселения согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

На территории Бейского сельсовета мониторинг гидрологической обстановки осуществляет гидропост, расположенный на р. Бея.

Речная эрозия является умеренно опасным явлением на территории с. Бея согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Наледообразование

Наледеобразование состоит из нескольких циклически повторяющихся процессов: прорыва воды на поверхность, ее растекания и послойного замерзания. Вследствие выхода воды на лед, возможно подтопление населенных пунктов, а также обледенение полотна автомобильных дорог.

Данный процесс является умеренно опасным на территории Бейского сельского поселения согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Бейского сельсовета мониторинг метеорологической обстановки осуществляет метеостанция, расположенная на территории с. Бея.

В Бейском сельсовете  как и во всей республике Хакасии возможен сильный ветер (скорость ветра 25 м/с и более), который может привести к чрезвычайным ситуациям, обусловленных повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на трансформаторных подстанциях, падением слабо закрепленных конструкций, нарушением в работе транспорта. Наиболее вероятные периоды сильных ветров - май, ноябрь.

Данный процесс является умеренно опасным на территории Республики Хакасия согласно СНИП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сведений по значительным разрушениям в результате сильных ветров нет, в различные периоды регистрировались отдельные повреждения крыш жилых домов, объектов экономики и социальной сферы. Напряженная обстановка может возникнуть и при сильном снеге, в результате которого могут образовываться снежные заносы. Наиболее известные сильные снежные заносы были зарегистрированы в 1996 году - в декабре сильным штормовым ветром до 30 м/с была занесена снегом автотрасса Абакан - Бея. Общая площадь заносов составила 9 км². В зоне снежных заносов оказались 98 автомобилей и около 250 человек.

Природные пожары

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера могут явиться крупные лесные пожары в сухую погоду в летний период. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу безопасности населения.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети,  посещаемости лесов населением,  противопожарного обустройства территории и многих других факторов. В отдельные периоды сухая осень и малоснежная зима сопровождаются продолжительной весенне-летней засухой и сильными ветрами в период пожарного максимума.

Южная часть территории Бейского сельсовета относится к III классу по пожарной опасности лесов.

Территория деревни Дехановка расположенная в непосредственной близости от лесных массивов, требует повышенного внимания в отношении лесных пожаров

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты экономики (включая склады хранения аварийно опасных химических веществ), пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики, аварии, связанные с аварийным разливом нефти, размещение гидротехнических сооружений, создающих угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации);

- опасные происшествия на транспорте.

Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Республики Хакасия разрабатывает и определяет перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории республики, который утверждается соответствующим Постановлением.

Промышленные аварии и катастофы

На территории Бейского сельского поселения гидротехнические сооружения, радиационно-опасные, химически-опасные отсутствуют.

Взрывопожароопасные объекты

На территории сельского поселения в районе северо-восточного выезда из с. Бея расположена авто-заправочная станция, являющаяся взрывопожароопасным объектом. Территория поражения при возможной аварии целиком находится на территории объекта.

Кроме того, на территории с. Бея расположен пункт распределения сжиженного газа зона поражения при взрыве газо-воздушной смеси составит 50 м. Объект расположен в центре жилой застройки села и рекомендован к выносу в коммунально-складскую зону.

Опасные происшествия на автомобильном транспорте

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок на всех видах транспорта около 12%.

Исходя из частоты возникновения ДТП, следует, что в  Бейском сельском поселении сохраняется высокая вероятность возникновения ДТП на участке автотрассы Белый Яр – Бея.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м³. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах

Таблица 5.5-1. Токсичные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, км | площадь зоны поражения, км² |
| --- | --- | --- |
|  | смертельного | Порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Таблица 5.5-2. Взрывоопасные вещества

| вещество | радиус зоны поражения, м | площадь зоны поражения, м² |
| --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий: скорость ветра – 1 м/с, вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия, температура наружного воздуха – 20 оС.

Аварии на объектах ЖКХ

На территории Бейского сельсовета расположено 7 котельных, аварии на которых могут повлечь нарушение жизнедеятельности населения с. Бея во время отопительного сезона.

Оборудование котельных технически устарело и работает с повышенным риском аварий.

## 5.6. Мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные геологические процессы

Землетрясения

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от вероятных землетрясений заранее проводится следующий комплекс мероприятий:

- развитие республиканской системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений;

- научное прогнозирование, оценка сейсмической угрозы и сейсмическое микрорайонирование местности республики;

- воплощение контроля качества строительства сейсмостойких зданий и сооружений;

- обеспечение сейсмостойкости и надежного функционирования зданий и сооружений имеющейся застройки;

- регулирование застройки территорий с учетом вероятных сейсмических действий.

При ликвидации последствий землетрясения проводятся следующие мероприятия:

- организация управления поисково-спасательными и другими неотложными работами, а также их материально-техническое обеспечение;

- управление действиями сил и средств Гражданской обороны и другими мероприятиями, согласно плану ликвидации последствий землетрясений.

Опасные гидрологические явления и процессы

Подтопления территории паводковыми водами и речная эрозия

Основными мероприятиями по защите берегов являются:

- Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай

- Шпунтовые стенки железобетонные и металлические

- Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта

- Покрытия из сборных плит

- Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем

- Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья

- Наброска из камня

- Буны, молы, шпоры (гравитационные, свайные, из фасонных блоков и др.)

- Струенаправляющие дамбы из каменной наброски

- Струенаправляющие дамбы из грунта

- Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды

- Искусственное закрепление грунта откосов

Наледообразование

Для инженерной защиты зданий и сооружений от наледеобразования применяют следующие сооружения и мероприятия и их сочетания:

- сооружения для свободного пропуска наледи через зону защищаемого сооружения;

- безналедный пропуск водотоков;

- сооружения для задержания наледи выше защищаемого сооружения;

- прямое воздействие на режим подземных вод (водопонижение).

Для свободного пропуска наледи, как правило, сооружается мост с отверстием, которое должно быть рассчитано на пропуск всего объема паводковых и наледеобразующих вод по поверхности льда.

Безналедный пропуск предусматривает сосредоточение водотока на подходах к защищаемому сооружению (часто это водопропускные сооружения) и создание оптимального теплового режима в зимнее время.

Мероприятия по задержанию наледи выше сооружения сводятся к искусственному ее формированию на безопасном расстоянии от него.

Удерживающие сооружения и мероприятия применяют на поверхностных водотоках с малыми расходами воды и низкой ее температурой, при неглубоко залегающих грунтовых водах и в местах выхода источников подземных (грунтовых) вод небольшого дебит.

Природные пожары

Основными мероприятиями по предотвращению лесных пожаров должны быть:

- разработка и дополнение "Правил пожарной безопасности в лесах России", решения местных органов власти по охране лесов от пожаров, контроль и наказание за невыполнение;

- разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- правильная организация использования лесов.

- повышение пожароустойчивости лесов за счёт регулирования состава древостоев и противопожарной организации лесов.

- комплектование расчётов команд и их обучение, наличие техники и других средств для обнаружения и тушения пожаров.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Промышленные аварии и катастрофы

Основным мероприятием является планируемый вынос газового участка сжиженного газа за территорию жилой застройки с. Бея.

Опасные происшествия на автомобильном транспорте

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на объектах ЖКХ

Проектом запланировано строительство новой единой котельной на территории с. Бея и переподключение текущих нагрузок котельных на новую котельную. Данное мероприятие в связи с установкой нового оборудования повысит надежность теплоснабжения населения и  снизит риск возможных аварий.

Силы и средства предупреждения и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций

На территории Бейского сельского поселения расположены следующие формирования, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности:

| Наименование подразделений | Кол-во подразделений | Личный состав (чел) | Техника (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ДПК | 2 | 4 | 1 |
| Государственная (субьектовая) противопожарная служба | 2 | 50 | 5 |
| Добровольная пожарная охрана | 1 | 4 | 1 |
| Муниципальная пожарная охрана | 0 | 0 | 0 |
| Аварийно-спасательные формирования | 0 | 0 | 0 |
| Бригады скорой медицинской помощи | 13 | 4 | 2 |
| Команда охраны общественного порядка | 100 | 16 | 7 |
| ГИБДД | 12 | 2 | 2 |
| ОПС | 42 | 10 | 5 |
| АТК по ремонту электрических сетей | 24 | 4 | 7 |
| АТК по ремонту газовых сетей | 16 | 1 | 2 |
| Аварийная служба ЖКХ | 25 | 2 | 4 |
| Звено связи | 15 | - | 2 |
| Итого | 250 | 613 |  |

## 5.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В связи с тем, что, согласно нормативному времени прибытия существующей пожарной части на территории Бейского сельского поселения достаточно для эффективного реагирования на пожарную обстановку на территории поселения, проектом планируется реконструировать существующую пожарную часть с увеличением подвижного и численного состава.

Состав новых строений и техники размещаемых на территории пожарной части определяются техническим заданием на проектирование.

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 5.7-1. Объем воды для пожаротушения.

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м³/ ч | м³/сут |
| Село Бея |
| На первую очередь | 15 | 1 | 3 | 54 | 162 |
| На расчетный срок | 15 | 1 | 3 | 54 | 162 |
| Деревня Дехановка |
| На первую очередь | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| На расчетный срок | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться так же естественные и искусственные водоемы, такие как п. Куйбышевский, о. Копытовское, о. Опосово, о. Черное, р. Бея и др.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

# Первоочередные градостроительные мероприятия

Экономическое развитие поселения

- Развитие на территории овцеводства, молочного скотоводства.

- Проведение мероприятий по восстановлению почвенного плодородия.

- Организация хозяйства по разведению дикой птицы.

- Организация кооперативов по сбору и сбыту производимой на территории сельсовета продукции.

- Поддержка на конкурсной основе наиболее успешно развивающихся хозяйств населения/ крестьянско-фермерских хозяйств. В механизмы такого рода поддержки должна быть включена помощь со стороны муниципалитета по организации аренды/ покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения.

- Организация предприятия по разведению дикой птицы (утки)

- Мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности, в т.ч.:

  - Строительство цеха по переработке мясной  продукции

  - Строительство молочного завода

Мероприятия по развитию рекреации и туризма

- Развитие туристических объектов вблизи д. Дехановка, в т.ч.:

  - Проведение капитального ремонта детского лагеря «Березка» с обновлением основных фондов;

  - Повышение уровня благоустройства жилых помещений лагеря и существующей туристической базы, в том числе обеспечение их горячим водоснабжением и отоплением.

- Строительство гостиницы с номерным фондом не менее 15 номеров в с. Бея.

- Проведение мероприятий по формированию на основе парка с. Бея рекреационной зоны, в т.ч.:

  - Проведение работ по облагораживанию парка, посадке деревьев;

  - Привлечение частного бизнеса для оказания дополнительных развлекательных услуг.

Мероприятия по увеличению жилого фонда, улучшению условий проживания

- Жилищное строительство 23 864 квадратных метров.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- Реконструкция школьного интерната под детский сад в с. Бея.

- Реконструкция с расширением поликлиники в с. Бея.

- Обустройство лифтами, пандусами и другими техническими средствами ключевых общественных мест и мест досуга, места их проживания.

- Введение в систему стандартов качества и жесткий контроль требований по новому дорожному строительству с соблюдением всех необходимых параметров, требуемых для передвижения инвалидов.

- Реконструкция клуба с преобразованием в культурно-досуговый центр.

- Реконструкция библиотеки с преобразованием в культурно-досуговый центр.

- Строительство спортивного комплекса с бассейном в с. Бея, включающего помимо бассейна спортивный и тренажерный залы.

- Организация спортивной площадки, объединяющей футбольное поле, инфраструктуру для игры в баскетбол, а также площадку, оборудованную спортивными снарядами в с. Бея.

- Реконструкция стадиона в с. Бея.

- Строительство магазина самообслуживания современного формата (супермаркет) площадью не менее 1500 квадратных метров в с. Бея.

- Расширение территории под кладбище площадью 2,5 Г

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры:

- Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения местного значения:

  - Строительство ряда трансформаторных подстанций в районах нового жилого строительства.

  - Строительство новой котельной в с. Бея установленной мощностью 20 Гкал/час на первую очередь

  - Закрытие котельных № 1,2,3,4,6,7 и перевод потребителей на новую единую котельную

  - Реконструкция котельной №8 с заменой устаревшего оборудования;

  - Прокладка магистральной тепловой сети в центральной части села по ул. Площадь Советов с максимальным использованием  существующих тепловых сетей.

  - Строительство новой газораздаточной станции в коммунально-складской зоне села Бея. Демонтаж существующей газораздаточной станции.

- Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения местного значения:

  - Инвентаризация потребителей: жителей сельсовета, государственных организаций и предприятий.

  - Планомерное обеспечение жителей сельсовета приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

  - Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

  - Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета для села Бея.

  - Реконструкция водопроводных сетей в селе Бея.

  - Проведение гидрогеологических работ для строительства водозаборных сооружений вне жилой застройки к северо-востоку от села Бея на правом берегу реки Бея Катаморская.

  - Строительство водозаборных сооружений к северо-востоку от села Бея на правом берегу реки Бея Катаморская.

  - Строительство станции водоподготовки на территории водозаборных сооружений.

  - Строительство водовода от станции водоподготовки до центральной части села Бея.

  - Строительство водопроводных сетей в центральной части села Бея.

  - Организация контроля качества питьевой воды.

  - Организация речных водозаборов на реке Бея Катаморская для заправки поливомоечного автотранспорта.

  - Разработка проектов зон санитарной охраны в селе Бея.

  - Организация мероприятий по охране зон санитарной охраны в селе Бея и деревня Дехановка.

- Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения местного значения:

  - Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для села Бея.

  - Строительство самотечных и напорных коллекторов.

  - Планомерное обеспечение жителей села приборами учета сточных вод по доступным ценам.

  - Строительство канализационных насосных станций.

  - Строительство очистных сооружений в селе Бея на площадке строящихся очистных сооружений с увеличением производительности до 550 м³/сут.

  - Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в реку Бея Катаморская с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором.

- Перечень планируемых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории поселения

Жилая застройка

Для размещения жилой застройки предлагаются земельные участки, не вовлеченные в градостроительную деятельность, не имеющие кадастровых номеров, расположенных на территории села Бея в центральной, восточной и западной частях села.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения

На территории села Бея предлагается к размещению объекты культурно-бытового обслуживания:

- Спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивный и тренажерный залы.

- Спортивная площадка, объединяющая футбольное поле, инфраструктуру для игры в баскетбол, а также площадку, оборудованную спортивными снарядами.

- Крупный торговый комплекс в общественно-деловой зоне центральной части села Бея.

Объекты рекреации и туризма

- Гостиница с номерным фондом не менее 15 номеров в с. Бея

Объекты специального назначения

Для увеличения площади кладбища предлагается земельный участок на землях лесного фонда, примыкающий к существующему кладбищу.

Объекты транспорта

Для строительства дороги местного значения предлагается зарезервировать транспортный коридор на землях лесного фонда. Остальные объекты и сооружения транспортной инфраструктуры предлагается разместить на территории населенных пунктов или на землях транспорта.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Проектом предлагается строительство трансформаторных подстанций на территории села Бея. Выбор площадок под трансформаторные подстанции должен быть осуществлен на следующих стадиях проектирования микрорайонов новой застройки.

Теплоснабжение

Для строительства муниципальной котельной потребуется выделение земельного участка на территории села Бея, западнее спортивного комплекса. Площадь участка для новой котельной составляет 0,3 га.

Водоснабжение

Строительство нового водозабора и станции водоподготовки предлагается на землях сельскохозяйственного назначения. Место расположения нового водозабора должно быть определено на следующих стадиях проектирования после проведения геологоразведочных работ.

Строительство станции водоподготовки предлагается на территории проектируемого водозабора.

Строительство водовода между водозабором и селом Бея  рекомендовано осуществлять на землях сельскохозяйственного назначения.

Водоотведение

Для размещения новых очистных сооружений потребуется площадка ориентировочной площадью 1,5 га. Размещение новых очистных сооружений предлагается на правом берегу реки Бея Катаморская с учетом организации санитарно-защитной зоны 200 м и рельефа на землях сельскохозяйственного назначения.

Инженерная подготовка

Сооружения для отвода поверхностных вод предполагается строить на территории села Бея.

# Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2010 год | Первая очередь 2015 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  | 712.15 | 983,6 | 893,6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах застройки | Га |  |  |  |
|  | В том числе |  | 471,8 | 491,34 | 516,83 |
| 1. | Жилая зона | Га |  |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 10,88 | 15,97 | 17 |
| 1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки | Га |  |  |  |
|  |  | % | 461 | 475,37 | 499,83 |
| 1.2. | Зона жилой застройки средней этажности | Га |  |  |  |
|  |  | % | 14,94 |  |  |
| 1.3. | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.4. | Зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | Га | 5.57 | 12,3 | 13,81 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.5. | Зона временной жилой застройки | Га | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.6. | Зона мобильного жилья | Га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.7. | Иные жилые зоны | Га | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | Га | 26,12 | 45,8 | 56,36 |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Зона административно-делового назначения | Га | 15,6 | 35,67 | 44,87 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.2. | Зона социально-бытового назначения | Га | 8,23 | 7,37 | 8,73 |
|  |  | % | 2,29 | 2,76 | 2,76 |
| 2.3. | Зона торгового назначения | Га |  |  |  |
|  |  | % | 132,66 | 143,31 | 150,67 |
| 2.4. | Зона учебно-образовательного назначения | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.5. | Зона культурно-досугового назначения | Га | 5,06 | 7,91 | 8,59 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.6. | Зона спортивного назначения | Га | 127,6 | 135,4 | 142,08 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.7. | Зона здравоохранения | Га | 58,72 | 60,83 | 100,54 |
|  |  | % |  |  |  |
| 2.8. | Зона соцобеспечения | Га |  |  |  |
|  |  | % | 12,8 | 55,78 | 94,55 |
| 2.9. | Зона научно-исследовательского обеспечения | Га |  |  |  |
|  |  | % | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2.10 | Иные административно-деловые зоны | Га |  |  |  |
|  |  | % | 3,8 | 4,78 | 5,72 |
| 3. | Производственная зона | Га |  |  |  |
|  |  | % | 41,85 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Зона промышленности | Га | 8,25 | 9,67 | 10,57 |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.2. | Зона коммунально-складского назначения | Га | 0,37 | 86,43 | 101,25 |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.3. | Иные производственные зоны | Га | 0 | 77,23 | 91,68 |
|  |  | % |  |  |  |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Га | 0 | 9,2 | 9,2 |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 4.1. | Энергообеспечения | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 4.2. | Водоснабжения и очистки стоков | Га | 5 612 | 5 917 | 6 326 |
|  |  | % | - | 105% | 113% |
| 4.3. | Связи | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 4.4. | Зона технического обслуживания | Га | 1 639 | 1420 | 1243 |
|  |  | % | 29% | 24% | 21% |
| 4.5. | Иные зоны инженерной инфраструктуры | Га | 2649 | 3254 | 3373 |
|  |  | % | 47% | 55% | 57% |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | Га | 1324 | 1243 | 1302 |
|  |  | % | 24% | 21% | 22% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Зона внешнего транспорта | Га | 17 | 20 | 22 |
|  |  | % | 95 896 | 117 901 | 137 957 |
| 5.2. | Зона городского (поселкового) транспорта | Га |  |  |  |
|  |  | % | 84 960 | 88 970 | 89 557 |
| 5.3. | Зона индивидуального транспорта | Га |  |  |  |
|  |  | % | 89 | 75 | 65% |
| 5.4. | Зона улично-дорожной сети | Га | - | 23 864 | 20 947 |
|  |  | % | - | 20% | 15% |
| 5.5. | Иные зоны транспортной инфраструктуры | Га |  |  |  |
|  |  | % | - | 5 331 | 6 012 |
| 6. | Рекреационные зоны | Га | - | 5% | 4% |
|  |  | % | - | 1 860 | 890 |
|  | В том числе: |  | - | 8% | 4% |
| 6.1. | Зона мест общего пользования | Га |  |  |  |
|  |  | % | - | 1 153 | 0 |
| 6.2. | Зона городских (сельских) природных территорий | Га | - | 62% | 0 |
|  |  | % | - | 94 776 | 137 067 |
| 6.3. | Иные рекреационные зоны | Га | - | 80% | 99% |
|  |  | % |  |  |  |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | Га | - | 88 589 | 89 557 |
|  |  | % | - | 93% | 65% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Зона сельскохозяйственных угодий | Га |  |  |  |
|  |  | % | 315 | 377 | 351 |
| 7.2. | Зона животноводства | Га | 800 | 707,4 | 752,5 |
|  |  | % |  |  |  |
| 7.3. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Га | 112 | 307 | 325 |
|  |  | % | н/д | уровень планирования района | уровень планирования района |
| 8. | Зона специального назначения | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 3 | 5 | 5 |
| 8.1. | Зона ритуального назначения | Га | 8 | 9 | 9 |
|  |  | % | 0 | 1 | 1 |
| 8.2. | Зона складирования и захоронения отходов | Га |  |  |  |
|  |  | % | 656 | 590 | 627 |
| 8.3. | Иные зоны специального назначения | Га | 70 | 29 | 31 |
|  |  | % | 2278 | 2450 | 2700 |
| 9. | Зоны военных объектов и режимных территорий | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Зоны военных объектов | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 9.2. | Зоны режимных территорий | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Иные зоны военных объектов и режимных территорий | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 10. | Зона акваторий | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Зона государственных акваторий: | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 10.2. | Городские (поселковые) акватории | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 10.3. | Иные зоны акваторий | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 11. | Зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Зона перспективного освоения (по генеральному плану) | Га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 11.2. | Зона размещения объектов рынка недвижимости | Га | 0,235 | 1,307 | 2,282 |
|  |  | % |  |  |  |
| 11.3. | Зона резервных территорий | Га | 0,212 | 0,711 | 1,580 |
|  |  | % | Нет данных | 0,596 | 0,702 |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | Га | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,235 | 1,438 | 2,510 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  | 0.235 | 1,438 | 2,510 |
| 1. | Общая численность постоянного населения | Чел. | 42 | 230 | 230 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 42 | 230 | 230 |
| 3. | Возрастная структура населения: | Чел. | 8,2 | Обмер по чертежу | Обмер по чертежу |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | Чел. |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 0,175 | 0,552 | 1,542 |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 0,132 | 0,552 | 1,542 |
|  |  | % | Нет данных | 0 | 0 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  | 0 | 0,550 | 1,550 |
| 1. | Средняя обеспеченность населения Площадь общ. | М²/чел. | 2,5 | По обмеру чертежа | По обмеру чертежа |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | М² |  |  |  |
|  | В т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | - | 29,03 | 37,39 |
|  |  | Кол-во домов |  |  |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 16 | 20 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | Площадь, м² | - | 13,02 | 17,39 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 2200 | 2750 |
|  | В т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  | - | 4906 | 5996 |
| 3.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | ПС Бея | ПС Бея | ПС Бея |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 106,88 | 107,29 | 107,41 |
| 4. | Общий объем убыли жилищного фонда | Площадь, м² |  |  |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - | 87,16 | 105,46 |
|  | В т.ч. в общем объем убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² |  |  |  |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 5. | Существующий сохраняемых жилищный фонд | Площадь, м² | 26,93 | 21,3 | 21,3 |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда |  |  |  |
|  | В т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Площадь, м² | 26,93 | 21,3 | 21,3 |
|  |  | % от площади общ.сущ.сохр. жил. фонда |  |  |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Единицы мощности объектов социальной сферы | 5 | 5 | 5 |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | Единицы мощности объектов социальной сферы | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | Единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
| 2. | Объекты здравоохранения |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2.1 | Стационары | Коек | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2.2. | Поликлиники | Посещений в смену | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объекты социального обеспечения |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.1. | Спортивные залы | Единиц | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Открытые спортивные площадки | Единиц | Нет данных | 2636 | 2818 |
| 4.3. | Бассейны | Единиц | 712.15 | 983,6 | 893,6 |
| 5. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 5.1. | Клубные учреждения | Мест | 471,8 | 491,34 | 516,83 |
| 5.2. | Библиотеки | Тыс. томов |  |  |  |
| 6. | Объекты торгового назначения | Кв.метров |  |  |  |
| 7. | Объекты общественного питания |  | 10,88 | 15,97 | 17 |
| 8. | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |
| 9. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | 461 | 475,37 | 499,83 |
| 10. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 11. | Объекты связи |  | 14,94 |  |  |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | Км | 5.57 | 12,3 | 13,81 |
| 2. | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |  |
|  | всего | Км | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Поселковых дорог | Км | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Главных улиц | Км |  |  |  |
|  | Основных улиц в жилой застройке | Км | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Второстепенных улиц в жилой застройке | Км |  |  |  |
|  | Проездов | Км | 26,12 | 45,8 | 56,36 |
| 3. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |  |
| 4. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов | % |  |  |  |
| 5. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 15,6 | 35,67 | 44,87 |
| 6. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | Мин. |  |  |  |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  | 8,23 | 7,37 | 8,73 |
| 1. | Водоснабжение |  | 2,29 | 2,76 | 2,76 |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | Тыс. м³/сутки | 132,66 | 143,31 | 150,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | Тыс. м³/сутки |  |  |  |
|  | На производственные нужды | Тыс. м³/сутки | 5,06 | 7,91 | 8,59 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3. | Производительность водозаборных сооружений | Тыс. м³/сутки | 127,6 | 135,4 | 142,08 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | Тыс. м³/сутки |  |  |  |
| 1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | Л в сутки на чел. | 58,72 | 60,83 | 100,54 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | Л в сутки на чел. |  |  |  |
| 1.5. | Протяженность сетей | Км | 12,8 | 55,78 | 94,55 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | всего | Тыс. м³/сутки |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 3,8 | 4,78 | 5,72 |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Тыс. м³/сутки |  |  |  |
|  | Производственные сточные воды | Тыс. м³/сутки | 41,85 | 0 | 0 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | Тыс. м³/сутки |  |  |  |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 8,25 | 9,67 | 10,57 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии |  | 0,37 | 86,43 | 101,25 |
|  | всего | Млн.кВт.ч/в год |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 0 | 77,23 | 91,68 |
|  | На производственные нужды | Млн.кВт.ч/в год |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Млн.кВт.ч/в год | 0 | 9,2 | 9,2 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч |  |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 3.3. | Иточники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |  |
| 3.4. | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  | 5 612 | 5 917 | 6 326 |
| 4.1. | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | 105% | 113% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |  |
|  | На производственные нужды | Гкал/год | 1 639 | 1420 | 1243 |
| 4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/год | 29% | 24% | 21% |
|  | В том числе: |  | 2649 | 3254 | 3373 |
|  | ТЭЦ, районные котельные | Гкал/год | 47% | 55% | 57% |
|  | Локальные источники теплоснабжения |  | 1324 | 1243 | 1302 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 24% | 21% | 22% |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 17 | 20 | 22 |
| 5.2. | Потребление газа всего | Млн.м³/год | 95 896 | 117 901 | 137 957 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Млн.м³/год | 84 960 | 88 970 | 89 557 |
|  | На производственные нужды | Млн.м³/год |  |  |  |
| 5.3. | Источники подачи газа | Млн.м³/год | 89 | 75 | 65% |
| 5.4. | Протяженность сетей | Км | - | 23 864 | 20 947 |
| 6. | Связь |  | - | 20% | 15% |
| 6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 5 331 | 6 012 |

# Footnotes

ФЗ-195 от 10 декабря 1995 года «Об основах социального обслуживания населения в РФ»

# Text boxes

ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ